## Slide 1: STC MCU实战讲解 ——触摸电子琴
主讲人：冲哥
详情请登录官网查询：www.STCAI.com
有任何疑问可在 www.STCAIMCU.com 全球32位8051爱好者互助交流社区论坛提问

## Slide 2: 摘要
① 大电流80mA, LED数码管硬件自动刷新显示；
② 触摸按键，有自动配置工具辅助开发；
③ RTC实时时钟，年/月/日/时/分/秒, 闰年自动转换;
④ 低功耗和普通I/O口都支持外部中断；
⑤ DataFlash/EEPROM；
⑥ 思考题：用内部比较器做外部掉电检测，只在掉电过程中保存数据，上电后将EEPROM中的数据读到 RAM 中，正常只读/写 RAM。
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com

## Slide 3
1.大电流80mA, LED数码管硬件自动刷新显示
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
这些引脚直接连接到单片机上，且直接往对应的寄存器写入相应的数据 ，就可以点亮——硬件LED/数码管驱动。

## Slide 4
1.大电流80mA, LED数码管硬件自动刷新显示
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
1.引脚最多8*16个
2.支持共阴、共阳、共阴共阳三种模式
3.八级亮度可调

## Slide 5
1.大电流80mA, LED数码管硬件自动刷新显示
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
1.引脚最多8*16个
2.支持共阴、共阳、共阴共阳三种模式
3.八级亮度可调

## Slide 6
1.大电流80mA, LED数码管硬件自动刷新显示
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com

## Slide 7
1.大电流80mA, LED数码管硬件自动刷新显示
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com

## Slide 8
1.大电流80mA, LED数码管硬件自动刷新显示
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com

## Slide 9
1.大电流80mA, LED数码管硬件自动刷新显示
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
程序如何配置呢？(务必开启特殊功能寄存器P_SW2)
1.需要用到的COM、SEG设置为推挽输出！
2.需要用到的COM、SEG设置为强电流模式！
3.需要用到的COM、SEG打开对应的输出使能！

## Slide 10
1.大电流80mA, LED数码管硬件自动刷新显示
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
4.设置驱动模式和LED亮度！
5.设置时钟分频！
6.往对应的寄存器写数据即可显示！

## Slide 11
1.大电流80mA, LED数码管硬件自动刷新显示
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
课堂小练1：
数码管依次显示1-9
课堂小练2：
点亮横着的一排LED

## Slide 12
2.触摸按键，有自动配置工具辅助开发
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
产品里的触摸按键绝大多数需要借助弹簧，弹簧顶住一体化面板,可以做防水防尘，有效提高产品寿命！

## Slide 13
2.触摸按键，有自动配置工具辅助开发
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
1.最大16路触摸
2.本质是检测电容变化，直接出数字结果
3.硬件简单，只需要一个准确的电容
4.可以选择单次或者连续转换的模式
5.有效减小CPU的开销
6.低功耗模式下触摸可以直接唤醒
7.单个引脚即可作为触摸检测，也能做指示灯输出！

## Slide 14
2.触摸按键，有自动配置工具辅助开发
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com

## Slide 15
2.触摸按键，有自动配置工具辅助开发
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
程序如何配置呢？
1.需要用到的触摸引脚设置为高阻输入
2.配置是否需要同时使用触摸LED指示和触摸检测
3.需要用到的触摸通道使能

## Slide 16
2.触摸按键，有自动配置工具辅助开发
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
4.设置触摸按键的开关频率，参考电压和放电时间

## Slide 17
2.触摸按键，有自动配置工具辅助开发
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
5.开启触摸功能

## Slide 18
2.触摸按键，有自动配置工具辅助开发
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
触摸按键的本质
机械按键的示意图
if( KEY == 0)
  //表示按下了
else
//表示松开了
if( value <2500)
  //表示按下了
else
//表示松开了
没按下：高电平
按下：低电平
所以要想用好触摸按键，只需要知道没有按下时候的数值，按下后的数值即可完美的使用触摸按键了！！

## Slide 19
2.触摸按键，有自动配置工具辅助开发
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
课堂小练3：
触摸按键按下，点亮一颗LED，松开熄灭

## Slide 20
3.RTC实时时钟，年/月/日/时/分/秒, 闰年自动转换;
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
1.必须使用外部32.768Khz晶振！！
2.单片机的VCC引脚不能断电！

## Slide 21
3.RTC实时时钟，年/月/日/时/分/秒, 闰年自动转换;
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
程序如何配置呢？
1.启动外部低速晶振，等待稳定后切换
2.使能RTC功能
3.需要设置RTC时钟的话将需要的时间写入INIxxxx，并启动初始化
4.需要时间的话，读取对应的寄存器

## Slide 22
3.RTC实时时钟，年/月/日/时/分/秒, 闰年自动转换;
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
课堂小练4：
显示一个当前的实时时钟。
关于ISP的“RTC对时”功能详解
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2081
(出处: 国芯论坛-STC全球32位8051爱好者互助交流社区)

## Slide 23
4.低功耗和普通I/O口都支持外部中断；
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
程序如何配置呢？
1.如何进入低功耗模式(进入低功耗之前关闭外设、配置好IO)
2.如何使用IO唤醒（配置中断后开启唤醒功能）

## Slide 24
4.低功耗和普通I/O口都支持外部中断；
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
课堂小练5：
进入低功耗模式并用IO中断唤醒！

## Slide 25
5.DataFlash/EEPROM
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
该章节直接看手册如下部分！

## Slide 26
5.DataFlash/EEPROM
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
课堂小练6：
使用内部EEPROM记录当前的上电次数

## Slide 27
6.用内部比较器做外部掉电检测
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
该章节直接看手册如下部分！

## Slide 28
6.用内部比较器做外部掉电检测
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
课外小练：
用比较器在断电瞬间保存数据，并在开机时读出来。

## Slide 29: 拜拜!
感谢大家耐心的看完了本集视频，最新的视频请在官网或者论坛观看！
网速不好的朋友们也可以下载下来本地观看。
有任何问题欢迎随时在论坛留言，广大热心网友都会及时回复，
也可以在论坛里看看别的朋友的学习体会和技术分享帖，查漏补缺。
最后我也建了一个QQ学习交流群884047237，有问题可以在群里交流。
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com