## Slide 1
01
任务优先级分组
03
安全运行时
02
时间片模式
04
支持任务/钩子
05
任务状态
06
任务队列
第四章 CosyOS 基础功能
07
任务调度
08
软件定时器

## Slide 2
任务优先级分组
可在系统配置文件中配置任务优先级分组。
共有六个分组可供选择，8级、16级、32级、64级、128级、256级，您也可自定义分组或级数。
CosyOS的任务优先级，数值越大优先级越高，数值越小优先级越低，最低优先级固定为0级。如您配置的分组为8级，则最高优先级为7级，最低优先级为0级。

## Slide 3
时间片模式
CosyOS有三种时间片的定义模式，全局时间片、算法时间片、自定义时间片，需在系统配置文件中定义。 1、全局时间片 所有任务采用相同的时间片。 2、算法时间片 不同优先级的任务，时间片不同，采用一个算法公式来描述。 3、自定义时间片 不同优先级的任务，时间片不同，用户自定义各优先级的时间片。
全局时间片，简单高效，时间片轮转调度性能为最佳；算法时间片、自定义时间片，可实现不同优先级的、精细的时间片控制。
时间片的取值范围：1~65535，单位为滴答周期。

## Slide 4
安全运行时
安全运行时是CosyOS的安全关键技术之一，可防止某任务长期独占或超时使用处理器。
当任务累计运行时间超过安全运行时，仍不能被比它优先级低的任务所切换，则进入超时状态并放弃处理器的使用权，直到系统空闲任务运行时才能恢复。
可在系统配置文件中设置安全运行时的开启或关闭。
安全运行时的取值范围：0~65535，单位为时间片，0为无限长。
所有空闲任务无法应用安全运行时，创建任务时，安全运行时输入0即可。
安全运行时的应用技巧： 1、开发阶段，所有任务的安全运行时可先设置为0； 2、测试阶段，计算和评估各任务的有效运行时间； 3、在有效运行时间的基础上累加一定的补偿，再重新调整安全运行时。

## Slide 5
支持任务
and钩子
01
由CosyOS自主创建并自动启动的任务。
系统任务
02
由CosyOS自主创建并自动调用的函数，并由用户来写代码。
系统钩子
03
定时中断任务/钩子、定时查询任务/钩子
定时任务/钩子
04
一般用户任务
一般用户任务

## Slide 6
系统任务
由CosyOS自主创建并自动启动的任务。
任务管理器（Taskmgr）优先级固定为最高优先级。
调试任务（Debugger）优先级固定为最高优先级，用做命令行和任务管理器的串口接收解析。
启动任务（Starter）优先级固定为比最高优先级低一级，通过调用启动钩子来启动用户任务，而后删除自身。
系统空闲任务（Sysidle）优先级固定为最低优先级0级，是系统级的空闲任务。

## Slide 7
系统钩子
由CosyOS自主创建并自动调用的函数，并由用户来写代码。
初始化钩子（init_hook）在主函数中首先被调用，适用于初始化时钟、GPIO、寄存器等工作。
启动钩子（start_hook）在启动任务中被调用，用于启动用户任务。
空闲钩子（idle_hook）在系统空闲任务中被调用，用户可添加自己的代码做一些没有实时性要求的工作。
滴答钩子（tick_hook）每个系统滴答周期，在系统滴答中断中都会被调用一次，适用于每滴答周期/秒/分/时/日/月/年/...做一次的工作。
挂起服务钩子（pendsv_hook）用于安全执行包含读访问的中断挂起服务。
全局变量钩子（gvar_hook）用于更新全局变量的副本。

## Slide 8
定时任务/钩子
包括定时中断任务/钩子和定时查询任务/钩子，其实质都是软件定时器中断。
定时中断任务/钩子 由用户设定定时时间，当定时器溢出时，系统将自动恢复/调用与其绑定的任务/钩子并自动重复定时（如果您已开启定时器的自动重装载）。
定时查询任务/钩子 由用户设定定时时间，当定时器溢出后，系统在每个滴答周期都会查询用户定义的事件，若事件为真，系统将自动恢复/调用与其绑定的任务/钩子并自动重复定时（如果您已开启定时器的自动重装载）。系统初始化后，所有定时查询定时器的初始值均为零（已经溢出），系统已经开始查询用户定义的事件了。
任务与钩子的区别 由于定时中断钩子、定时查询钩子都是在系统滴答中断中被调用，所以只有相对精简的代码才适合创建钩子，否则会对系统实时性造成不利影响。再有，钩子相当于比任务具有更高的优先级，可更及时的被执行。

## Slide 9
一般用户任务
对于一般用户任务，只要优先级为0级，就是空闲任务。用户空闲任务内都要有阻塞事件，以保证所有空闲任务都有机会被运行。
最高优先级固定分配给任务管理器和调试任务，建议用户任务不要使用。

## Slide 10
任务状态
CosyOS的任务状态较传统RTOS划分更为详细，以便用户在使用任务管理器监控任务时，能够更加精准的判断各任务的运行情况。
阻塞状态
浮动状态
运行状态
就绪状态
停止状态
挂起状态
超时状态
删除/未启动状态

## Slide 11: 任务状态图
就绪
状态
运行
状态
浮动
状态
超时
状态
停止
状态
延时阻塞
状态
超时阻塞
状态
未启动
状态
挂起
状态
CosyOS-II
▼
♦ ↗
← ←
▲ ·↙ ↕ ↘ ·↕ ·▼
→ ←
▲
删除
状态
↘

## Slide 12
任务状态详解
超时状态[OSR] 当任务累计运行时间超过安全运行时，仍不能被比它优先级低的任务所切换，则进入超时状态并放弃处理器的使用权，直到系统空闲任务运行时才能恢复。
挂起状态[SPD] 任务暂停运行，除任务状态变为挂起外，任务的其它相关信息和数据均保持不变，当恢复任务后，可继续挂起时的断点运行。 运行状态的任务被挂起，恢复后为就绪状态；其它状态的任务被挂起，恢复后为原状态。
停止状态 任务停止运行，不可恢复。
任务栈溢出停止[!OF] 由任务栈溢出而导致任务停止运行。
任务栈重分配失败停止[!RF] 由任务栈重分配失败而导致任务停止运行。
删除/未启动状态（Deleted） 任务被删除或未启动，若想再次运行，必须重新启动该任务。
注：[]为在任务管理器中显示的任务状态
运行状态[RDY] 任务正在运行。
就绪状态[RDY] 任务已经准备就绪，可以参与任务调度并运行了。
阻塞状态
延时阻塞状态[DLY] 由阻塞延时而导致任务进入阻塞状态，直到延时时间结束或被清除转为就绪状态。
超时阻塞状态 由调用含超时机制的服务而导致任务进入阻塞状态，直到成功或超时或被清除转为就绪状态。
浮动状态[RDY] 浮动状态是临时的就绪状态。 超时阻塞的任务，当阻塞条件解除时，会转为浮动状态； 浮动状态的任务，当阻塞条件具备时，会转回阻塞状态。

## Slide 13
超时阻塞状态
接收私信阻塞状态[ TM] 由接收私信而导致任务进入阻塞状态，直到收到私信或超时或被清除转为就绪状态。
接收飞信阻塞状态[FET] 由接收飞信而导致任务进入阻塞状态，直到收到飞信或超时或被清除转为就绪状态。
接收邮件阻塞状态[MAL] 由接收邮件而导致任务进入阻塞状态，直到收到邮件或超时或被清除转为就绪状态。
接收消息阻塞状态[MSG] 由接收消息而导致任务进入阻塞状态，直到收到消息或超时或被清除转为就绪状态。
二值信号量阻塞状态[BIN] 由二值信号量等待或获取而导致任务进入阻塞状态，直到成功或超时或被清除转为就绪状态。
互斥信号量阻塞状态[MUT] 由互斥信号量获取而导致任务进入阻塞状态，直到成功或超时或被清除转为就绪状态。
计数信号量阻塞状态[SEM] 由计数信号量获取而导致任务进入阻塞状态，直到成功或超时或被清除转为就绪状态。
等待标志组阻塞状态[GRP] 由事件标志组等待而导致任务进入阻塞状态，直到成功或超时或被清除转为就绪状态。

## Slide 14
CosyOS全局只有一个任务队列，为双向循环链表，所有已启动且未删除的任务，都会在队列上排队。
排队原则
1、 在队列上从头至尾，按任务优先级由大到小排列。
2、 如果任务优先级相同，则按任务启动顺序排列（先启动的任务排在前面）。
3、 如果启用了任务管理器，那它一定是任务队列上的第一个任务（头节点），Debugger是第二个任务。
4、 唯一的例外，系统空闲任务是任务队列上的最后一个任务（尾节点），其它所有任务都会排在它的前面。
任务队列
CosyOS任务管理器 真实的反应了整个任务队列的当前形态。
任务ID（TID）是按任务的启动顺序动态分配的（从1开始++），真实的反应了任务的启动顺序。
下方示例中消失的任务（TID：2）为系统启动任务（Starter），任务启动完成后，该任务默认被自动删除。

## Slide 15
抢占式调度 不同优先级的任务实行抢占式调度。
时间片轮转调度 相同优先级的任务按任务在队列中的排列顺序实行时间片轮转调度。
任务调度方式
定时调度 在每个系统滴答周期，系统滴答中断都会触发一次任务调度。
临时调度 1、自动调度 2、手动调度
任务调度时机
任务调度

## Slide 16: 自动调度
当满足特定条件时，由系统自动触发的临时性的任务调度。
1、启动任务时，会立即触发任务调度。
2、设置任务优先级时，会立即触发任务调度。
3、归还互斥信号量完成时，如果发生了优先级继承（任务优先级被提升），会恢复该任务的原优先级，并立即触发任务调度。
4、当前任务被阻塞、挂起、删除时，将不再具备运行权限，会立即触发任务调度。
5、恢复任务时，如果该任务被恢复后为就绪状态，并且它的优先级高于当前任务的优先级，会立即触发任务切换。
6、设置阻塞时间为零或清除阻塞时，该任务会转为就绪状态，如果它的优先级高于当前任务的优先级，会立即触发任务切换。
7、给予/归还二值信号量时，如果有任务因获取该信号量而阻塞，如果该任务的优先级高于当前任务的优先级，会立即触发任务切换。
8、给予/归还计数信号量时，如果有任务因获取该信号量而阻塞，如果该任务的优先级高于当前任务的优先级，会立即触发任务切换。
9、发送私信至某任务时，如果该任务因接收私信而阻塞，如果该任务的优先级高于当前任务的优先级，会立即触发任务切换。
A、发送飞信时，如果有任务因接收该信箱的飞信而阻塞，如果该任务的优先级高于当前任务的优先级，会立即触发任务切换。
B、发送邮件时，如果有任务因接收该邮箱的邮件而阻塞，如果该任务的优先级高于当前任务的优先级，会立即触发任务切换。
C、发送消息时，如果有任务因接收该队列的消息而阻塞，如果该任务的优先级高于当前任务的优先级，会立即触发任务切换。

## Slide 17
由用户手动触发的临时性的任务调度。
当无法满足自动调度条件，用户又期望特定线程能够更及时的运行并处理事件，可采用手动调度方式。
典型的应用是事件标志组，当事件的发生线程设置标志位后，如期望处于等待中的事件的处理线程能尽快处理，应采用手动调度方式。
手动调度

## Slide 18
软件定时器
CosyOS的软件定时器分为三类，延时定时器、定时中断定时器、定时查询定时器。
延时定时器 每个任务各有一个，用来在此任务中实现阻塞时间计数。
定时中断定时器 每个定时中断任务/钩子绑定一个定时中断定时器，至多可以有64个，定时器ID从0开始，用户通过调用API进行定时操作后，定时器将自动开始计数。
定时查询定时器 每个定时查询任务/钩子绑定一个定时查询定时器，至多可以有64个，定时器ID从0开始，用户通过调用API进行定时操作后，定时器将自动开始计数。

## Slide 19
01
02
03
04
05
中断使用注意事项
零中断延迟的意义
零中断延迟原理
什么是零中断延迟？
零中断延迟技术对比
第五章 CosyOS中断系统

## Slide 20
零中断延迟并非是中断响应时间为零，而是指当引入了RTOS以后，中断响应时间仍然能够达到MCU内核特性的响应时间，即只要中断发生，就能按中断优先级立即抢占，不存在指令级延误。也就是说，中断响应时间不受RTOS影响，与裸机编程是一样的。
什么是零中断延迟？

## Slide 21
MCU的核心价值在于中断的使用，实现对紧急事件的及时响应并处理。如果RTOS内核以关闭总中断的方式来处理内核服务、保护临界段，则意味着可能会丢失对高速中断的响应，并导致处理延误。而“丢失响应”往往是致命的，“处理延误”可能会引发不良后果。
事实上，RTOS以关闭总中断的方式来保护临界段，是最为直接有效的，可实现最少的指令。CosyOS通过特殊的方法来保护临界段，必然是走了一条弯路，需要执行更多的指令，牺牲了整体的运行效率，但同时却换取了零中断延迟，这一点与RTOS通过牺牲整体的运行效率来换取实时性（对紧急事件的优先处理）是相同的道理。
零中断延迟的意义
即使关闭了总中断，中断被触发后标志位仍可置位，当开启总中断后仍可响应中断。
首先，这已经导致了“处理延误”，如果延误时间超出了允许范围，危害是可想而知的。
其次，如果关闭总中断期间，某个高速中断发生了两次或多次，当开启总中断后，也仅能响应并处理一次，即“丢失响应”。而有的事件，发生一次就得处理一次，如果有遗漏将导致致命的错误。
高速通讯（接收丢帧）
高速捕获（丢失脉冲）
高速PWM
高速ADC
误区
示例

## Slide 22
零中断延迟原理
互斥访问机制
04
中断挂起服务缓存
03
服务详解
02
零中断延迟基本原理
01

## Slide 23: 零中断延迟基本原理
CosyOS-实时运行模型
该模型充分展示了CosyOS的运行机制，揭示了CosyOS零中断延迟的奥妙。
用户中断层 【用户中断按中断优先级实时抢占、零中断延迟】
  用户中断
    中断本地服务的执行
    中断挂起服务的装载
内核服务层 【内核服务的执行】
  SysTick [minpri]
    软件RTC/定时器计数
    恢复定时任务
    调用定时钩子/滴答钩子（滴答服务的执行）
  PendSV [minpri]
    中断挂起服务的执行
    任务调度/切换
  任务临界区 [关闭SysTick/PendSV]
    任务服务的执行
任务层 【抢占式调度 + 时间片轮转调度】
  Taskmgr[maxpri]
  Debugger[maxpri]
  Starter[maxpri-1]
  一般用户任务[maxpri-1 ~ minpri+1:1]
  用户空闲任务[minpri:0]
  系统空闲任务[minpri:0]
1、服务层中，SysTick、PendSV、任务临界区，三者间是互斥访问的。换言之，整个服务层是一个大临界区（服务层临界区）。
2、所有内核服务（中断本地服务除外），均在“服务层临界区”执行，从而保证服务的“操作流”不会被打断。
3、中断本地服务采用互斥访问机制。
分层设计的科学性
1、中断优先级应高于任务优先级
2、服务优先级应高于任务优先级
3、服务优先级不应高于中断优先级

## Slide 24: 服务详解
任务服务
是指在任务中调用的服务，并在任务临界区中执行。
滴答服务
是指在滴答中调用的服务，并在滴答中执行。 用户可在滴答钩子、定时中断/查询钩子中调用滴答服务。
中断服务
是指在用户中断中调用的服务，分为 中断本地服务 和 中断挂起服务。
中断本地服务
是指在用户中断中调用并在本地直接执行的服务，需要互斥访问机制相配合。
中断挂起服务
是指在用户中断中调用的服务不在本地直接执行，而是把服务的相关内容存入局部的结构体中，
再把结构体指针存入中断挂起服务缓存队列（PendSV_FIFO），再触发PendSV，而后在PendSV中执行。

## Slide 25: 中断挂起服务缓存
CosyOS-II 中断挂起服务缓存队列（PendSV_FIFO），已实现所有内核的MCU均为先入先出队列（FIFO）。
中断挂起服务缓存队列，有必要先入先出吗？答案是确定的，如在同一中断中先后提请的各项服务，可能会存在时序逻辑关系。
再有，“入队列”与“出队列”的过程必须是原子操作，“操作流”不能被打断。

## Slide 26: 互斥访问机制
中断中读全局变量
重入访问：如果变量正在被写入，仍可成功读取变量。
首先，用户需定义全局变量的副本，并按照指定方式来更新副本。中断中读全局变量时，
需调用 iWhichGVarToRead 来询问：应该读哪一个全局变量？返回0读正本，返回1读副本。
中断中接收邮件
互斥访问：如果邮箱正在被写入，将返回失败（NULL）。
中断中接收消息
互斥访问：如果队列正在被访问，将返回失败（NULL）。

## Slide 27
中断使用注意事项
在CosyOS中，中断是系统脱管的，用户对中断的使用与裸机编程是一样的。
只要中断不是最低优先级，就可实现零中断延迟，因此，用户中断应尽量避免使用最低优先级。 注：其实，即使用户中断是最低优先级，也可能是零中断延迟的（当任务临界区未使用BASEPRI寄存器时），只不过系统中断可能会与其抢占。而系统中断相对来说还是会占用更多的时间，可能会导致用户中断丢失响应或处理延误。
用户中断应遵循快进快出的原则，对事件仅做必要的紧急处理，再以同步方式通知中断服务任务做后续处理。
用户中断的最大执行时间应远小于系统滴答周期，这将促使整个系统更加良性的运行。

## Slide 28: 零中断延迟技术对比（一）
FreeRTOS的零中断延迟有着很大的局限性。
仅Cortex-M3及以上含BASEPRI寄存器的内核支持在脱管的高优先级中断中实现零中断延迟。
✘、支持零中断延迟的中断中不能调用服务。不能调用服务又如何实现同步？让用户自己实现同步又如何保证被同步任务的及时调度？实时性又何从谈起？
✘、托管的低优先级中断无法实现零中断延迟。
✘、其它内核无法实现零中断延迟。
由SysTick、PendSV、任务临界区，构成服务层临界区，再配合互斥访问机制实现零中断延迟。
从51至Arm，大部分已知内核均可实现零中断延迟。
✔、支持零中断延迟的中断中可随意调用服务。
❉、建议用户中断不要使用最低一级优先级，以免被系统中断抢占，导致丢失响应或处理延误。
由SysTick、PendSV、SVC，构成服务层临界区，再配合互斥访问指令实现零中断延迟。
仅Cortex-M3及以上支持互斥访问指令的内核支持零中断延迟。
✔、支持零中断延迟的中断中可随意调用服务。
❉、建议用户中断不要使用最低两级优先级，以免被系统中断抢占，导致丢失响应或处理延误。
✘、其它内核无法实现零中断延迟。
FreeRTOS
Keil RTX4/5
CosyOS-II

## Slide 29: 零中断延迟技术对比（二）
下表展示了Free RTOS、Keil RTX4/5、CosyOS-II，三个RTOS零中断延迟技术的特点和差异，充分体现了CosyOS-II 零中断延迟技术的优越性。
RTOS | MCU条件 | 中断优先级条件 | 调用服务
FreeRTOS | BASEPRI寄存器 | 脱管的高优先级 | ✘
Keil RTX4/5 | 互斥访问指令[LDREX/STREX/...] | 高于最低两级优先级 | ✔
CosyOS-II | 1. 类[JBC]原子访问指令 2. 类[STR]原子访问指令 && GNU 3. 类[LDREX/STREX]互斥访问指令 | 高于最低优先级 | ✔

## Slide 30: CosyOS-II MCU条件
CosyOS-II内核中，仅有一处需要MCU的特定指令支持，如不具备相关指令，则必须关总中断。位于中断挂起服务装载器中，中断挂起服务的结构体指针存入中断挂起服务缓存队列的过程。
1. 类[JBC]原子访问指令
条件判断、条件分支、清除条件，不可分割。
JBC bit, lable
lable:（bit = 0;）
2. 类[STR]原子访问指令 && GNU
指针偏移、间接写访问，不可分割。
register void **p __ASM("r10"); // 队列指针
str r0, [r10, #4]! <=> *++p = (void *)sv;
3. 类[LDREX/STREX]互斥访问指令