## Slide 1: 进阶篇
PART 02

## Slide 2: 第一章 CosyOS 线程通信
生产与消费关系
事件通信
消息通信
OS线程通信工具与全局变量的区别

## Slide 3: 生产与消费关系
生产 消费
生产者 ——> 缓冲区 ——> 消费者
生产者：事件的发生线程，生产事件或消息
消费者：事件的处理线程，消费事件或消息
生产：写访问，发送、给予、归还
消费：读访问，接收、获取

## Slide 4: CosyOS 事件通信
互斥信号量
二值信号量
计数信号量
事件标志组

## Slide 5: 互斥信号量
互斥信号量仅适用于在任务中对任务级公共资源的资源同步。
有优先级继承机制，以抑制优先级反转的发生。
互斥信号量均支持递归，最大嵌套深度：255。

## Slide 6: 二值信号量
二值信号量适用于行为同步、对全局公共资源的资源同步。
二值信号量在创建时需定义初值，以方便应用。 初值为1：首次获取可成功；初值为0：首次获取会失败。 用于资源同步时，初值应定义为1；用于行为同步时，可根据需要定义初值。
由于在中断中获取时不能阻塞，必须立即返回结果，可能会获取失败并导致访问失败。

## Slide 7: 计数信号量
计数信号量适用于行为同步、资源管理。
行为同步，尤其适用于并发同步（生产速度大于消费速度），不会漏掉同步次数。
计数信号量也可做为二值信号量用于资源同步，但由于CosyOS已经直接提供了二值信号量，所以您没必要这么做。

## Slide 8: 事件标志组
事件标志组适用于对于一类事件的行为同步。
事件标志组必须声明，因为需通过声明做类型定义。
任务中的部分应用，需用户自行进入任务临界区执行。
在事件的发生线程中设置标志位后，如希望等待该标志组的任务（事件的处理线程）能够更及时的运行并处理事件，应采用手动调度方式。

## Slide 9: CosyOS 消息通信
私信
飞信
邮箱
队列

## Slide 10: 私信
典型特征：随意定义、灵活多变。
私信是CosyOS独创的一种任务间通信方式，其实质就是任务线程的形参，并以“调用任务”的方式发送私信。它的主要优势在于易用性，私信参数的数量、名称、类型，都可随意定义，与普通函数定义形参如出一辙。推荐在C51下使用私信，并采用性能创建模式以提高性能。
注意事项
1、私信只能发送给任务，中断中不能发送私信。 2、如果接收处理速度低于发送速度，会导致私信覆盖。 3、当前，私信参数至多可定义8个，且不可为常量（const）。

## Slide 11: 私信报警
当您使用私信时，编译后会有报警提示。
具体表现为，您定义的每个私信参数都对应一个未引用的局部变量或参数，名称为私信参数的名称后面加_。
如某任务创建了私信，共有三个参数p、a、b，则相应的会有报警p_、a_、b_，三个未引用的局部变量或参数。
但这并不会影响私信功能的正常使用，用户可不必理会或在C51、C251、C/C++标签页屏蔽掉相应的报警。
Keil C51，报警为warning C280；
Keil C251，报警为warning C47；
Keil MDK-Arm，报警为warning： #177-D。
当私信的创建模式为智能创建模式时：
Keil C51，还另有报警R3_、R5_、R7_，三个未引用的局部变量；
Keil C251，还另有报警DR0_、DR4_、R11_，三个未引用的参数。

## Slide 12: 飞信
典型特征：极简类型、极速通信。
1、针对不同的MCU内核，都要求数据类型必须是原子访问类型。 （1）8051内核，飞信固定为1字节无符号整型（uint8_t）； （2）80251内核，飞信固定为2字节无符号整型（uint16_t）； （3）Arm32内核，飞信固定为4字节无符号整型（uint32_t）。
2、通信速率是极速的，仅使用一个变量，同时即是消息又是新消息标志。
注意事项 1、飞信为0时，表示无消息；飞信非0时，表示有消息；因此，用户传输的有效消息必须为真值。2、信箱仅能保存一条飞信，如果接收处理速度低于发送速度，会导致飞信覆盖。

## Slide 13: 邮箱
典型特征：任意类型、指针引用。
数据类型是任意的，发件时仅是把邮件的指针发送至邮箱，收件时从邮箱读取邮件的指针并返回。
注意事项 1、消息邮箱仅能保存一封邮件，如果收件处理速度低于发件速度，会导致邮件覆盖。

## Slide 14: 队列
典型特征：并发发送、指针引用。
队列类型 静态队列：收发消息的效率高，队列占用固定的内存； 动态队列：收发消息的效率低，接收消息后，队列内存可被回收。
注意事项 1、每个消息队列，用户应当自己明确消息的类型和size，此事与CosyOS无关。 2、每一处发送消息，消息缓存都是独享的，可静态创建（定义静态数组）或动态创建（动态内存分配）。 3、对于动态创建的消息缓存，在消息使用完以后，用户应当自己释放消息指针。

## Slide 15: OS线程通信工具与全局变量的区别
身份不同 OS线程通信工具：属于内核对象，由OS提供相关服务支持。 全局变量：属于用户对象，所有功能都由用户自己实现。
生产与消费关系不同 OS线程通信工具：每生产一次即可消费一次，不生产就不能消费。 全局变量：无论是否生产、生产了几次，都可无限次消费。
适用情况不同 OS线程通信工具：适用于行为同步、资源同步、资源管理。 全局变量：适用于资源共享，全局公共资源、任务级公共资源。

## Slide 16: 第二章 CosyOS 行为同步
行为同步又称线程同步，是指一个线程（事件的发生线程）通知另外一个线程（事件的处理线程）来同步处理事务。当事件的发生线程调用OS服务进行同步时，事件的处理线程将按任务优先级实时抢占当前任务。
行为同步可分为事件同步与消息同步。
事件同步：仅能通知事件的处理线程一个事件已经发生，无法传递事件的具体消息给对方。
消息同步：携带消息的事件同步，通知事件的处理线程一个事件已经发生，同时传递事件的具体消息给对方。

## Slide 17: 事件同步
一级分类 | 二级分类 | 同步工具 | 同步过程 发生线程 → 处理线程 | 补充说明 | 推荐等级
处理 一个事件 | 单次同步 | 二值信号量 | 给予 → 获取 |  | ★
 |  | 清除@阻塞 | 清除 → 阻塞 |  | ★★
 |  | 恢复@挂起 | 恢复 → 挂起 | 最为高效 | ★★★
 |  | 设置优先级 | 提升 → 拉低 | 特殊应用 | 不推荐
 | 并发同步 | 计数信号量 | 给予 → 获取 |  | 
 | 无限同步 | 二值信号量 | 给予 → 等待 | 终止同步：上锁 | 
处理 一类事件 | 单次同步 | 事件标志组 | 设置位 → 查询组→轮询位 设置位 → 等待组→轮询位 | 定时查询任务 一般用户任务 | 
 | 并发同步 | 计数信号量 | 给予 → 获取 | 各事件分别处理 | 

## Slide 18: 消息同步
消息同步是携带消息的事件同步，可在同步的同时完成消息传递。 同步过程：发送 → 接收，事件的发生线程发送消息，事件的处理线程待成功接收消息后处理事件。
分类 | 同步工具
单次同步 | 飞信
 | 私信
 | 邮箱
并发同步 | 队列

## Slide 19: 三、行为同步的补充说明
并发同步 是指存在瞬时的生产速度大于消费速度的情况。 事件的发生速度有时会比较快，导致事件的处理线程来不急处理。
单次同步 是指不会出现并发的情况。
无限同步 仅同步一次，被同步线程就可周期性的运行并处理事务。 被同步线程仍属周期运行任务，只是被同步以后才能运行，而非同步运行任务。 CosyOS中，仅二值信号量支持该功能。 可通过上锁终止被同步线程的运行，上锁后，被同步线程将在本次运行周期结束时停止运行。
补充说明 有的事件，发生一次就得处理一次，如果有遗漏将导致错误的结果。对于这种情况，如果存在并发，就必须采用并发同步工具；有的事件，即使累计发生了多次未处理（并发），仍然仅处理一次即可。对于这种情况，虽存在并发，仍可采用单次同步工具。具体属于哪种情况，需具体情况具体分析。