## Slide 1: RTOS 原理及应用，CosyOS-II
=== 零中断延迟 的 RTOS for STC32/STC8，国产原创
作者：迟凯峰
大道争锋，尽在 www.STCAIMCU.com

## Slide 2
序 言
近年来，随着RTOS的普及及在嵌入式设备中的广泛应用，以关闭总中断等方式来保护临界段所带来的危害性（丢失响应、处理延误）正日益凸显出来，其中以高速通讯接收丢帧、高速捕获丢失脉冲等中断丢失响应现象最为紧要和普遍。
有些RTOS，肆意关闭总中断，且未能提供“最大关闭中断时间”等核心关键参数，实时性已无从谈起。据统计，已经有越来越多的用户均对此表达了不满，并对RTOS中断响应的实时性提出了要求，希望高优先级中断能够实时抢占、零中断延迟。
随着时代的发展、科技的进步，零中断延迟已经成为可能，RTOS正悄然的面临着一场时代的变革 ... ...
2023年，CosyOS 应运而生！
作者：迟凯峰.

## Slide 3
目 录
原理篇
第一章 系统文件详解
第二章 创建内核对象
第三章 系统启动流程
第四章 系统中断功能
第五章 服务实现原理
第六章 任务调度原理
第七章 任务切换原理
示例篇
示例一 行为同步与合作式任务组
示例二 事件标志组与定时服务
示例三 全局变量访问
示例四 线程内存分配
补充篇
一、调用服务注意事项
二、STC8/STC32，开发指导
基础篇
第一章 RTOS 简介
第二章 RTOS 框架
第三章 CosyOS 简介
第四章 CosyOS 基础功能
第五章 CosyOS 中断系统
进阶篇
第一章 CosyOS 线程通信
第二章 CosyOS 行为同步
第三章 CosyOS 资源同步
第四章 CosyOS 定时服务
第五章 CosyOS 任务管理器
第六章 CosyOS 任务栈
应用篇
第一章 CosyOS 开发流程
第二章 CosyOS API讲解

## Slide 4: 基础篇
PART 01

## Slide 5
第一章 RTOS简介
01
单任务操作系统、分时操作系统、实时操作系统
操作系统分类
02
多样化分类
RTOS分类
03
实时性、运行周期各异、功能模块化
RTOS优势
04
国外、国产
常见RTOS

## Slide 6
操作系统分类
单任务操作系统
  典型代表：DOS，单用户单任务。
分时操作系统（TSOS，Time-sharing Operating System）
  任务调度方式：时间片轮转调度 + 其它调度算法。
  处理器必须有MMU（Memory Management Unit），多用户多任务、任务为进程级。
  典型代表：Windows、Unix、Linux。
实时操作系统（RTOS，RealTime Operating System）
  任务调度方式：抢占式调度（不同优先级）+ 时间片轮转调度（相同优先级）。
  处理器可以没有MMU，只有一个进程（main函数），多任务、任务为线程级。

## Slide 7: 分时操作系统 vs 实时操作系统
分时操作系统与实时操作系统，它们的应用场景不同、侧重点不同，没有孰优孰劣，各自在自己擅长的领域发挥着不可估量的作用。下表充分展示了它们的主要区别。
对比项 | 分时操作系统 | 实时操作系统
MMU | ✔ | ✘
进程数量 | 多进程 | 单进程（main函数）
任务级别 | 进程级 | 线程级
任务切换 | 进程切换 | 线程切换
应用场景 | PC、服务端、上位机 | 终端设备，实时控制现场
侧重点 | 人机交互、用户体验 | 实时控制
主要调度方式 | 时间片轮转调度 | 抢占式调度

## Slide 8
RTOS分类
硬实时 / 软实时
微内核 / 宏内核
通用 / 专用
免费 / 收费
开源 / 闭源
国外 / 国产
物联网RTOS？
零中断延迟RTOS？

## Slide 9
RTOS优势
运行周期各异 各任务的运行周期可根据各任务的技术要求随意调整和修改。
功能模块化 按功能划分为不同的模块（任务），实现模块内高内聚，模块间低耦合，并采用线程通信工具实现行为同步、资源同步、消息传递。 1、一个模块的崩溃不会导致整个系统崩溃。 2、代码重用，避免重复造轮子，提高开发效率。 3、模块间低耦合，降低了开发难度。 4、便于功能的调整及修改，避免牵一发动全身。 5、便于部署更多的开发人员，协作开发项目。 6、便于调试及验证。
实时性 实时性是RTOS的核心根本优势，实现对紧急事件的优先处理。 事实上，RTOS是通过牺牲整体的运行效率，来换取整体的实时性（任务按优先级实行抢占式调度）。内核服务、任务调度等都要花费不少时间，所以，引入了RTOS以后，CPU执行的指令不但没有减少，反而还增加了不少，降低了整体的运行效率，但同时却换取了对紧急事件的优先处理。简单来说，如果项目中需要处理的事务比较多，在裸机框架中轮询处理事务的周期比较长，同时又有多个紧急事件需要处理（一但发生希望能够立即得到处理），正是RTOS大显身手的时候。

## Slide 10
常见RTOS
国外
Vxworks 美国、WindRiver、1983。
μC/OS-II/III 美国、Jean J.Labrosse、1992。
FreeRTOS 美国、Richard Barry、2003； 亚马逊、2018。
Keil RTX、RTX4/5 Arm。
国产
RT-Thread 社区、组件、物联网。
Alios Things 云端一体、物联网。
Huawei LiteOS
SylixOS / MS-RTOS
djyos（都江堰） 事件调度。
CosyOS 易用性、零中断延迟。

## Slide 11
第二章 RTOS框架
01
前后台系统
裸机框架
02
裸机框架 vs RTOS框架
从裸机到RTOS
03
抢占式调度、时间片轮转调度
任务调度方式
04
定时调度、临时调度
任务调度时机
05
单次运行、周期运行、同步运行、合作运行
任务运行方式
06
单次运行模型、周期运行模型、同步运行模型、合作运行模型
任务运行模型

## Slide 12: 裸机框架（前后台系统）
void/int main(void)
{
  系统初始化；
  while(1){
  if(flag_1) { flag_1 = 0; 处理事务1; }
  if(flag_2) { flag_2 = 0; 处理事务2; }
  ...
  if(flag_n) { flag_n = 0; 处理事务n; }
  }
}
void XXX_IRQHandler(void) interrupt XXX_IRQn
{
处理事件; // 仅对事件做必要紧急处理，
flag_x = 1; // 再同步至后台做后续处理。
}
1、事务：常规事务（事情）、突发事务（事件）
2、后台循环：在轮询中依次处理各项事务。
3、前台中断：快进快出为原则，
仅对事件做必要的紧急处理，再同步至后台做后续处理。
4、数据共享和通信：全局变量、标志位。
5、行为同步：标志位。
6、互斥访问：标志位（加锁/解锁）、关中断。
劣势：
1、各项事务的优先级相同，当一个紧急事件发生时，最大延误
处理时间为一个轮询周期，实时性无法保证。
2、各项事务的运行周期均为轮询周期的整数倍，无法随意调整。
3、各项事务之间高耦合，不利于功能的调整及修改。
4、一项事务的崩溃将导致整个系统崩溃。

## Slide 13
中断
处理方式：脱管
中断
处理方式：脱管 / 托管
事务
处理方式：单次、轮询
调度方式：抢占 + 轮转
调度时机：定时 + 临时
任务
运行方式：单次、周期
同步、合作
裸机
RTOS

## Slide 14
任务调度方式
当一个更高优先级的任务就绪时（高于当前任务的优先级），系统会在确定的时间内，或尽可能更为快速的调度该任务，实现对更加紧急事件的优先处理。
抢占式调度
01
优先级相同的各个任务，以快速轮转的方式分享处理器的使用权，每个任务的运行都占用一个时间片，而后切换至下一任务运行。
时间片轮转调度
02

## Slide 15: 任务调度时机
临时调度 -> 事件关键
自动调度
手动调度
定时调度 -> 时间关键
操作
任务
系统
滴答
资源
同步
任务
调度
行为
同步
线程
通信
手动
调度

## Slide 16
▶▶▶ 单次运行
▶▶▶ 周期运行
▶▶▶ 同步运行
▶▶▶ 合作运行
任务
运行
方式
单次运行任务
在OS本次的生命周期中，该任务仅运行一次即可完成使命，而后删除自身。一般用于处理常规事务，即可自主运行也可被同步后运行。
周期运行任务
具有完全自主可控的运行周期，可周期性的运行并独立处理事务。一般用于处理常规事务，即可自主运行也可被同步后运行。
同步运行任务
只有被同步后才能运行，每被同步一次就运行一次，否则不能运行。独立的同步运行任务，常用于处理事件。
合作式任务组
组内各任务有序的组织在一起依次运行，当且仅当上一任务完成自己本次的处理流程时，切换至下一任务运行。
合作式任务组有三种型态：线型、循环型、线型+循环型，其中线型+循环型最终将转变为循环型。
循环型由多个同步运行任务构成，在轮询中合作处理事务，完全重现了裸机框架的轮询方式。
合作式任务组一般用于处理常规事务。

## Slide 17: 任务运行模型
1、单次运行模型
void task(void *p)
{
任务初始化；
处理事务；
删除自身；
}
2、周期运行模型
void task(void *p)
{
任务初始化；
while(1)
{
  处理事务；
  阻塞延时（运行周期－运行时间）；
}
}

## Slide 18: 3、同步运行模型
后处理方式（信号量实现）
void task(void *p)
{
任务初始化；
while(1)
{
  获取信号量（无限等待）；
  处理事务；
}
}
事件的发生线程 -> 发送信号量
先处理方式（恢复/挂起实现）
void task(void *p)
{
任务初始化；
while(1)
{
  处理事务；
  挂起自身；
}
}
事件的发生线程 -> 恢复task

## Slide 19: 4、合作运行模型
线型 + 循环型
循环型
线型
任务1
任务2
任务3
任务1
任务2
任务1
任务2
任务3
任务4
任务5
任务4
任务3

## Slide 20: 5、循环合作运行模型
void task1(void *p)
{
任务初始化；
while(1)
{
  获取信号量1（无限等待）；
  处理事务1；
  发送信号量2；
}
}
void task2(void *p)
{
任务初始化；
while(1)
{
  获取信号量2（无限等待）；
  处理事务2；
  发送信号量1；
}
}

## Slide 21
再看 从裸机到RTOS | 裸机 |  | RTOS | 
 | 中断 |  | 中断 | 
 | 事务 |  | 任务 | 
 | 单次处理事务 |  | 单次运行任务 | 
 | 轮询中处理事情 | 有序 | 周期运行任务 | 无序
 |  |  | 合作式任务组 | 有序
 | 轮询中处理事件 | 最大延误处理时间为一个轮询周期 | 同步运行任务 | 按任务优先级 实时抢占
通信工具 | 标志位、全局变量 |  | 邮箱、队列 ... ... | 
行为同步 | 标志位 |  | 信号量、恢复/挂起 ... ... | 
互斥访问 | 标志位、关中断 |  | 互斥量、信号量、临界区 ... ... | 
对于不可重入资源， 何时需要考虑互斥访问？ | 事务 与 事务 | ✘ | 任务 与 任务 | ✔
 | 事务 与 中断 | ✔ | 任务 与 中断 | ✔
 | 中断 与 中断 | ✔ | 中断 与 中断 | ✔

## Slide 22
简介
突破创新与因循守旧
支持内核与编译环境
系统文件说明
内核对象大小
API 简介
FreeRTOS vs CosyOS
第三章 CosyOS简介

## Slide 23
Cosy原意 温馨、舒适，意为CosyOS面向对象、简单易用，能给开发者创造一个温馨 、舒适的开发环境。
Cosy引申义 Call interrupt 0 second yanchi，即零中断延迟。
宗旨：零中断延迟
方针：突破创新
原则：简单易用
定位：兼顾51与Arm、注重实时和中断
简介
CosyOS是一款来自中国的开源实时操作系统，从经典的8051内核，到流行的Arm Cortex-M内核，均可实现全局不关总中断、零中断延迟，适用于对系统实时性及中断响应速度有较高要求的场合。

## Slide 24: 突破创新
★ 支持内核均已实现全局不关总中断、零中断延迟，从系统层面保证了用户中断的实时响应
★ 独家技术实现系统服务函数的可重入，使51彻底摆脱可重入栈、全面提速
★ 针对51做了高度的性能优化，使51迸发出蓬勃生机、熠熠生辉
★ 251支持MSP、PSP两种栈模式，其中PSP模式可使任务的切换效率等同于Cortex-M
★ 定时服务（软件定时器中断），支持钩子和任务，任务优先级都可由用户灵活配置
★ 独创的飞信，极简类型、极速通信，是线程间通信的利器
★ 独创的私信，随意定义，灵活多变，便于多条消息的传递

## Slide 25
☆ 消息邮箱，任意类型、指针引用
☆ 消息队列，支持静态队列和动态队列，传输模式支持FIFO、LIFO，采用高效的指针引用方式
☆ 事件标志组，声明标志组的同时定义标志位，不同标志组的标志位可以重名，对标志组和
标志位的访问通过组名和位名来实现，极大的方便了标志组的应用
☆ 全局变量访问，支持在任意任务和中断中对全局变量的安全访问，而不必担心重入的发生
☆ 软件RTC，支持设置时间和获取时间，可替代硬件RTC
☆ 安全关键技术，有多项安全关键技术，如中断挂起服务空间隔离、安全运行时，可靠性高
☆ 任务栈监控，拥有多项任务栈监控措施，可提前预判任务栈溢出的风险

## Slide 26: 因循守旧
☆ 完全开源的免版税、确定性的RTOS
☆ 任务调度支持抢占式调度、时间片轮转调度
☆ 用户任务数量不限，且每个任务都可以有255级优先级（0~254）
☆ 简洁高效的代码，极低的硬件资源占用，使CosyOS可轻松应用于各种小型MCU
☆ 任务管理器，可实时监控各任务的运行，便于开发者急时发现设计中存在的潜在问题

## Slide 27: 支持内核与编译环境
CosyOS现支持8051、80251、Cortex-M等内核，未来会陆续添加对其它内核的支持。
CosyOS是在keil C51、C251、MDK-Arm编译器下开发的，对其支持最好。未来，将会陆续优
化调整对其它编译器的支持。

## Slide 28: 系统文件说明
目录 | 描述 | 文件 | 描述
System | CosyOS 内核文件 | ur_api.h | 用户API
 |  | sv_xxx.h / sv_xxx.c | 系统服务文件
 |  | os_xxx.h / os_xxx.c | 其它内核文件
Config | CosyOS 配置文件 | syscfg.h | 系统配置文件
 |  | mcucfg_xxx.h | MCU配置文件
 |  | mcucfg_xxx.c | MCU配置文件
Hook | CosyOS 系统钩子 | CosyOS已经为用户创建好了各个系统钩子函数，分别位于各自的同名文件中，用户直接写代码即可。 | 

## Slide 29: CosyOS-II 内核对象大小
内核对象 |  | C51 | C251 ptr-2 | C251 ptr-4 | MDK-Arm
二值信号量 |  | 3 | 3 | 5 | 5
互斥信号量 |  | 4 | 4 | 6 | 6
计数信号量 | uint8_t | 4 | 4 | 6 | 6
 | uint16_t | 6 | 6 | 8 | 8
 | uint32_t | 10 | 10 | 12 | 12
飞信 |  | 3 | 4 | 6 | 8
邮箱 |  | 6 | 7 | 9 | 9
队列 | 静态队列 | 15 + 3 * len | 15 + 4 * len | 23 + 4 * len | 27 + 4 * len
 | 动态队列 | 13 + malloc(7) * n | 13 + malloc(8) * n | 19 + malloc(12) * n | 23 + malloc(12) * n
私信 | 性能创建 | 3 + sizeof(par) * 2 | 3 + sizeof(par) * 2 | 3 + sizeof(par) * 2 | ✘
 | 智能创建 | 6 + sizeof(par) * 2 | 12 + sizeof(par) * 2 | 12 + sizeof(par) * 2 | 24 + sizeof(par) * 3

## Slide 30: CosyOS-II 任务对象大小
sizeof 静态创建：taskhandle + tasknode + taskstack;
sizeof 动态创建：taskhandle + taskhand + malloc(tasknode) + malloc(taskstack);
任务对象 | C51 | C251 ptr-2 | C251 ptr-4 | MDK-Arm
taskhandle | 2 | 2 | 4 | 4
taskhand | 7 + TID: 1 / 2 / 4 + SRT: 0 / 2 + DBG: 0 / 2 | 11 + TID: 1 / 2 / 4 + SRT: 0 / 2 + DBG: 0 / 4 | 13 + TID: 1 / 2 / 4 + SRT: 0 / 2 + DBG: 0 / 4 | 17 + TID: 1 / 2 / 4 + SRT: 0 / 2 + DBG: 0 / 4
tasknode | 19 + TMR: 1 / 2 / 4 + TID: 1 / 2 / 4 + SRT: 0 / 6 + DBG: 0 / 11 + REG: 0 / 8 | 23 + TMR: 1 / 2 / 4 + TID: 1 / 2 / 4 + SRT: 0 / 6 + DBG: 0 / 14 + REG: 0 / 8 | 33 + TMR: 1 / 2 / 4 + TID: 1 / 2 / 4 + SRT: 0 / 6 + DBG: 0 / 14 + REG: 0 / 8 | 41 + TMR: 1 / 2 / 4 + TID: 1 / 2 / 4 + SRT: 0 / 6 + DBG: 0 / 16

## Slide 31: C251 内存方案配置
单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点。根据需要可酌情增减文字，以便观者准确地理解您传达的思想
任务栈模式 | 内存模型 | 内核对象内存 | 适用条件 | 任务切换性能
PSP模式 | XSmall | near static & malloc, ptr-2 | edata足够大 | ★★★
MSP模式 | XSmall | near static & malloc, ptr-2 | edata比较大 | ★★
 |  | near static, xdata malloc, ptr-4 | edata比较小 | ★
 | Large | xdata static, near malloc, ptr-4 | edata比较小 | ★
 |  | xdata static & malloc, ptr-2 | edata非常小 | ★

## Slide 32: API简介
用户通过调用API来实现对系统服务的调用，所有API均为宏定义，所有系统服务也为宏定义，所有API参数均支持宏定义。
API分类
API格式
API返回

## Slide 33: API分类
CosyOS的API，根据功能和使用场景的不同可分为六类：
创建API 静态创建：前缀为“u”，分为声明对象（uExtern）、创建对象（uCreate）和定义对象（uDef）。 动态创建：前缀为“d”，分为声明对象（dExtern）、创建对象（dCreate）。
任务API 前缀为“u”，指仅在任务中调用。
滴答API 前缀为“t”，指仅在系统滴答中断中调用，包括在滴答钩子、定时中断钩子、定时查询钩子中调用。
中断API 前缀为“i”，指仅在用户中断中调用。
公共API 前缀为“x”，指可在任意处（任务、滴答、中断）调用。

## Slide 34: API格式
预处理指令
返回 API名称 ( API参数 ) 附加参数段
附加代码段
预处理指令
预处理指令：有极少数API需预处理指令相配合。
附加参数段：根据功能的需要，由用户按指定格式写入的参数，是API宏替换之后参数的延续。
附加代码段：根据功能的需要，由用户按指定格式写入的代码，是API宏替换之后代码的延续。

## Slide 35: API返回
无返回 （1）服务的执行结果一定是成功的，所以不需要返回。 （2）所有中断挂起服务均无返回。
返回结果 服务的执行结果可能会失败，导致失败的原因是唯一的。 执行结果为bool类型，false为失败，true为成功。
返回错误码 服务的执行结果可能会失败，导致失败的原因可能有多个。 （1）绿码：无错误。 （2）黄码：由于结果已经成功，导致本次并未执行。 （3）红码：失败。
返回指针 首先需要返回的就是指针；其次，如果返回为NULL，说明结果是失败的。
返回值 返回一个相应数据类型的数值，特定情况下，也能表示结果（如飞信）。

## Slide 36: FreeRTOS vs CosyOS
通过FreeRTOS与CosyOS的实际应用对比，来比较两者的不同，并展现CosyOS的易用性。
内核对象的创建
CosyOS，除任务外，其它所有内核对象均为静态创建，可简化流程，一步完成创建。
FreeRTOS，无论静态创建还是动态创建，均需多步才能完成。
下面分别以创建任务、创建信号量为例，进行比较。

## Slide 37: FreeRTOS 创建任务
TaskHandle_t task1_handle; // 任务句柄（可选）
StackType_t task2_stack[task2_stack_size]; // 任务栈
StaticTask_t task2_tcb; // 任务控制块
TaskHandle_t task2_handle; // 任务句柄（可选）
void main(void)
{
系统初始化；
xTaskCreate( // 动态创建task1
  (TaskFunction_t)task1, // 任务函数指针
  (const char *)"task1", // 任务名称
  (uint16_t)task1_stack_depth, // 任务栈深
  (void *)task1_params, // 任务形参
  (UBaseType_t)task1_pri, // 任务优先级
  (TaskHandle_t *)&task1_handle // 任务句柄的指针
);
task2_handle = xTaskCreateStatic( // 静态创建task2
  (TaskFunction_t)task2, // 任务函数指针
  (const char *)"task2", // 任务名称
  (uint16_t)task2_stack_size, // 任务栈size
  (void *)task2_params, // 任务形参
  (UBaseType_t)task2_pri, // 任务优先级
  (StackType_t *)task2_stack, // 任务栈指针
  (StaticTask_t *)&task2_tcb // 任务控制块指针
);
vTaskStartScheduler(); // 开始任务调度
while (1);
}
一、定义相关变量
二、建立任务函数
三、创建任务
四、不同C文件中操作任务时需声明

## Slide 38: CosyOS-II 创建任务
任务名称 | 任务优先级 | 任务栈大小 | 安全运行时 | 私信
task1 | 1级 | 128字节 | 0，无限长 | 0，无私信
task2 | 2级 | 256字节 | 9个时间片 | 3个参数
一、动态创建任务1（无私信）
dCreateTask(task1, 1, 128, 0, 0)
{
uSendTaskMsg(task2) “hello”, 999, 3.14);
uEndTasking;
}
二、启动任务
void start_hook(void)
{
uStartTask(task1, 0); // 初始状态为就绪
uStartTask(task2, 1); // 初始状态为挂起
}
一、静态创建任务2（有私信，3个参数）
uCreateTask(task2, 2, 256, 9, 3)(const char *p, int a, float b)
{
if(uRecvTaskMsg(500)){ 使用私信：读取p、a、b }
uEndTasking;
}
三、不同C文件中操作任务时需声明
dExternTask(task1);
uExternTask(task2);
注：
创建任务已自带循环，只有当任务需要初始化时，才需要写循环。

## Slide 39: 创建信号量
信号量 | 操作 | FreeRTOS（动态创建） | CosyOS（静态创建）
二值信号量 | 创建 | SemaphoreHandle_t bin1; bin1 = xSemaphoreCreateBinary(); | uCreateBin( bin1, 0 );
 | 获取 | xSemaphoreTake( bin1, portMAX_DELAY ); | uTakeBin( bin1, ~0 );
 | 给予 | xSemaphoreGive( bin1 ); | uGiveBin( bin1 );
计数信号量 | 创建 | SemaphoreHandle_t sem1; sem1 = xSemaphoreCreateCounting( 255, 0 ); | uCreateSem( sem1, 0, 255 );
 | 获取 | xSemaphoreTake( sem1, portMAX_DELAY ); | uTakeSem( sem1, ~0 );
 | 给予 | xSemaphoreGive( sem1 ); | uGiveSem( sem1 );