## Slide 1: RTOS 原理及应用，CosyOS-II
=== 零中断延迟 的 RTOS for STC32/STC8，国产原创
作者：迟凯峰
大道争锋，尽在 www.STCAIMCU.com

## Slide 2
序 言
近年来，随着RTOS的普及及在嵌入式设备中的广泛应用，以关闭总中断等方式来保护临界段所带来的危害性（丢失响应、处理延误）正日益凸显出来，其中以高速通讯接收丢帧、高速捕获丢失脉冲等中断丢失响应现象最为紧要和普遍。
有些RTOS，肆意关闭总中断，且未能提供“最大关闭中断时间”等核心关键参数，实时性已无从谈起。据统计，已经有越来越多的用户均对此表达了不满，并对RTOS中断响应的实时性提出了要求，希望高优先级中断能够实时抢占、零中断延迟。
随着时代的发展、科技的进步，零中断延迟已经成为可能，RTOS正悄然的面临着一场时代的变革 ... ...
2023年，CosyOS 应运而生！
作者：迟凯峰.

## Slide 3
目 录
原理篇
第一章 系统文件详解
第二章 创建内核对象
第三章 系统启动流程
第四章 系统中断功能
第五章 服务实现原理
第六章 任务调度原理
第七章 任务切换原理
示例篇
示例一 行为同步与合作式任务组
示例二 事件标志组与定时服务
示例三 全局变量访问
示例四 线程内存分配
补充篇
一、调用服务注意事项
二、STC8/STC32，开发指导
基础篇
第一章 RTOS 简介
第二章 RTOS 框架
第三章 CosyOS 简介
第四章 CosyOS 基础功能
第五章 CosyOS 中断系统
进阶篇
第一章 CosyOS 线程通信
第二章 CosyOS 行为同步
第三章 CosyOS 资源同步
第四章 CosyOS 定时服务
第五章 CosyOS 任务管理器
第六章 CosyOS 任务栈
应用篇
第一章 CosyOS 开发流程
第二章 CosyOS API讲解

## Slide 4: 基础篇
PART 01

## Slide 5
第一章 RTOS简介
01
单任务操作系统、分时操作系统、实时操作系统
操作系统分类
02
多样化分类
RTOS分类
03
实时性、运行周期各异、功能模块化
RTOS优势
04
国外、国产
常见RTOS

## Slide 6
操作系统分类
单任务操作系统
  典型代表：DOS，单用户单任务。
分时操作系统（TSOS，Time-sharing Operating System）
  任务调度方式：时间片轮转调度 + 其它调度算法。
  处理器必须有MMU（Memory Management Unit），多用户多任务、任务为进程级。
  典型代表：Windows、Unix、Linux。
实时操作系统（RTOS，RealTime Operating System）
  任务调度方式：抢占式调度（不同优先级）+ 时间片轮转调度（相同优先级）。
  处理器可以没有MMU，只有一个进程（main函数），多任务、任务为线程级。

## Slide 7: 分时操作系统 vs 实时操作系统
分时操作系统与实时操作系统，它们的应用场景不同、侧重点不同，没有孰优孰劣，各自在自己擅长的领域发挥着不可估量的作用。下表充分展示了它们的主要区别。
对比项 | 分时操作系统 | 实时操作系统
MMU | ✔ | ✘
进程数量 | 多进程 | 单进程（main函数）
任务级别 | 进程级 | 线程级
任务切换 | 进程切换 | 线程切换
应用场景 | PC、服务端、上位机 | 终端设备，实时控制现场
侧重点 | 人机交互、用户体验 | 实时控制
主要调度方式 | 时间片轮转调度 | 抢占式调度

## Slide 8
RTOS分类
硬实时 / 软实时
微内核 / 宏内核
通用 / 专用
免费 / 收费
开源 / 闭源
国外 / 国产
物联网RTOS？
零中断延迟RTOS？

## Slide 9
RTOS优势
运行周期各异 各任务的运行周期可根据各任务的技术要求随意调整和修改。
功能模块化 按功能划分为不同的模块（任务），实现模块内高内聚，模块间低耦合，并采用线程通信工具实现行为同步、资源同步、消息传递。 1、一个模块的崩溃不会导致整个系统崩溃。 2、代码重用，避免重复造轮子，提高开发效率。 3、模块间低耦合，降低了开发难度。 4、便于功能的调整及修改，避免牵一发动全身。 5、便于部署更多的开发人员，协作开发项目。 6、便于调试及验证。
实时性 实时性是RTOS的核心根本优势，实现对紧急事件的优先处理。 事实上，RTOS是通过牺牲整体的运行效率，来换取整体的实时性（任务按优先级实行抢占式调度）。内核服务、任务调度等都要花费不少时间，所以，引入了RTOS以后，CPU执行的指令不但没有减少，反而还增加了不少，降低了整体的运行效率，但同时却换取了对紧急事件的优先处理。简单来说，如果项目中需要处理的事务比较多，在裸机框架中轮询处理事务的周期比较长，同时又有多个紧急事件需要处理（一但发生希望能够立即得到处理），正是RTOS大显身手的时候。

## Slide 10
常见RTOS
国外
Vxworks 美国、WindRiver、1983。
μC/OS-II/III 美国、Jean J.Labrosse、1992。
FreeRTOS 美国、Richard Barry、2003； 亚马逊、2018。
Keil RTX、RTX4/5 Arm。
国产
RT-Thread 社区、组件、物联网。
Alios Things 云端一体、物联网。
Huawei LiteOS
SylixOS / MS-RTOS
djyos（都江堰） 事件调度。
CosyOS 易用性、零中断延迟。

## Slide 11
第二章 RTOS框架
01
前后台系统
裸机框架
02
裸机框架 vs RTOS框架
从裸机到RTOS
03
抢占式调度、时间片轮转调度
任务调度方式
04
定时调度、临时调度
任务调度时机
05
单次运行、周期运行、同步运行、合作运行
任务运行方式
06
单次运行模型、周期运行模型、同步运行模型、合作运行模型
任务运行模型

## Slide 12: 裸机框架（前后台系统）
void/int main(void)
{
  系统初始化；
  while(1){
  if(flag_1) { flag_1 = 0; 处理事务1; }
  if(flag_2) { flag_2 = 0; 处理事务2; }
  ...
  if(flag_n) { flag_n = 0; 处理事务n; }
  }
}
void XXX_IRQHandler(void) interrupt XXX_IRQn
{
处理事件; // 仅对事件做必要紧急处理，
flag_x = 1; // 再同步至后台做后续处理。
}
1、事务：常规事务（事情）、突发事务（事件）
2、后台循环：在轮询中依次处理各项事务。
3、前台中断：快进快出为原则，
仅对事件做必要的紧急处理，再同步至后台做后续处理。
4、数据共享和通信：全局变量、标志位。
5、行为同步：标志位。
6、互斥访问：标志位（加锁/解锁）、关中断。
劣势：
1、各项事务的优先级相同，当一个紧急事件发生时，最大延误
处理时间为一个轮询周期，实时性无法保证。
2、各项事务的运行周期均为轮询周期的整数倍，无法随意调整。
3、各项事务之间高耦合，不利于功能的调整及修改。
4、一项事务的崩溃将导致整个系统崩溃。

## Slide 13
中断
处理方式：脱管
中断
处理方式：脱管 / 托管
事务
处理方式：单次、轮询
调度方式：抢占 + 轮转
调度时机：定时 + 临时
任务
运行方式：单次、周期
同步、合作
裸机
RTOS

## Slide 14
任务调度方式
当一个更高优先级的任务就绪时（高于当前任务的优先级），系统会在确定的时间内，或尽可能更为快速的调度该任务，实现对更加紧急事件的优先处理。
抢占式调度
01
优先级相同的各个任务，以快速轮转的方式分享处理器的使用权，每个任务的运行都占用一个时间片，而后切换至下一任务运行。
时间片轮转调度
02

## Slide 15: 任务调度时机
临时调度 -> 事件关键
自动调度
手动调度
定时调度 -> 时间关键
操作
任务
系统
滴答
资源
同步
任务
调度
行为
同步
线程
通信
手动
调度

## Slide 16
▶▶▶ 单次运行
▶▶▶ 周期运行
▶▶▶ 同步运行
▶▶▶ 合作运行
任务
运行
方式
单次运行任务
在OS本次的生命周期中，该任务仅运行一次即可完成使命，而后删除自身。一般用于处理常规事务，即可自主运行也可被同步后运行。
周期运行任务
具有完全自主可控的运行周期，可周期性的运行并独立处理事务。一般用于处理常规事务，即可自主运行也可被同步后运行。
同步运行任务
只有被同步后才能运行，每被同步一次就运行一次，否则不能运行。独立的同步运行任务，常用于处理事件。
合作式任务组
组内各任务有序的组织在一起依次运行，当且仅当上一任务完成自己本次的处理流程时，切换至下一任务运行。
合作式任务组有三种型态：线型、循环型、线型+循环型，其中线型+循环型最终将转变为循环型。
循环型由多个同步运行任务构成，在轮询中合作处理事务，完全重现了裸机框架的轮询方式。
合作式任务组一般用于处理常规事务。

## Slide 17: 任务运行模型
1、单次运行模型
void task(void *p)
{
任务初始化；
处理事务；
删除自身；
}
2、周期运行模型
void task(void *p)
{
任务初始化；
while(1)
{
  处理事务；
  阻塞延时（运行周期－运行时间）；
}
}

## Slide 18: 3、同步运行模型
后处理方式（信号量实现）
void task(void *p)
{
任务初始化；
while(1)
{
  获取信号量（无限等待）；
  处理事务；
}
}
事件的发生线程 -> 发送信号量
先处理方式（恢复/挂起实现）
void task(void *p)
{
任务初始化；
while(1)
{
  处理事务；
  挂起自身；
}
}
事件的发生线程 -> 恢复task

## Slide 19: 4、合作运行模型
线型 + 循环型
循环型
线型
任务1
任务2
任务3
任务1
任务2
任务1
任务2
任务3
任务4
任务5
任务4
任务3

## Slide 20: 5、循环合作运行模型
void task1(void *p)
{
任务初始化；
while(1)
{
  获取信号量1（无限等待）；
  处理事务1；
  发送信号量2；
}
}
void task2(void *p)
{
任务初始化；
while(1)
{
  获取信号量2（无限等待）；
  处理事务2；
  发送信号量1；
}
}

## Slide 21
再看 从裸机到RTOS | 裸机 |  | RTOS | 
 | 中断 |  | 中断 | 
 | 事务 |  | 任务 | 
 | 单次处理事务 |  | 单次运行任务 | 
 | 轮询中处理事情 | 有序 | 周期运行任务 | 无序
 |  |  | 合作式任务组 | 有序
 | 轮询中处理事件 | 最大延误处理时间为一个轮询周期 | 同步运行任务 | 按任务优先级 实时抢占
通信工具 | 标志位、全局变量 |  | 邮箱、队列 ... ... | 
行为同步 | 标志位 |  | 信号量、恢复/挂起 ... ... | 
互斥访问 | 标志位、关中断 |  | 互斥量、信号量、临界区 ... ... | 
对于不可重入资源， 何时需要考虑互斥访问？ | 事务 与 事务 | ✘ | 任务 与 任务 | ✔
 | 事务 与 中断 | ✔ | 任务 与 中断 | ✔
 | 中断 与 中断 | ✔ | 中断 与 中断 | ✔

## Slide 22
简介
突破创新与因循守旧
支持内核与编译环境
系统文件说明
内核对象大小
API 简介
FreeRTOS vs CosyOS
第三章 CosyOS简介

## Slide 23
Cosy原意 温馨、舒适，意为CosyOS面向对象、简单易用，能给开发者创造一个温馨 、舒适的开发环境。
Cosy引申义 Call interrupt 0 second yanchi，即零中断延迟。
宗旨：零中断延迟
方针：突破创新
原则：简单易用
定位：兼顾51与Arm、注重实时和中断
简介
CosyOS是一款来自中国的开源实时操作系统，从经典的8051内核，到流行的Arm Cortex-M内核，均可实现全局不关总中断、零中断延迟，适用于对系统实时性及中断响应速度有较高要求的场合。

## Slide 24: 突破创新
★ 支持内核均已实现全局不关总中断、零中断延迟，从系统层面保证了用户中断的实时响应
★ 独家技术实现系统服务函数的可重入，使51彻底摆脱可重入栈、全面提速
★ 针对51做了高度的性能优化，使51迸发出蓬勃生机、熠熠生辉
★ 251支持MSP、PSP两种栈模式，其中PSP模式可使任务的切换效率等同于Cortex-M
★ 定时服务（软件定时器中断），支持钩子和任务，任务优先级都可由用户灵活配置
★ 独创的飞信，极简类型、极速通信，是线程间通信的利器
★ 独创的私信，随意定义，灵活多变，便于多条消息的传递

## Slide 25
☆ 消息邮箱，任意类型、指针引用
☆ 消息队列，支持静态队列和动态队列，传输模式支持FIFO、LIFO，采用高效的指针引用方式
☆ 事件标志组，声明标志组的同时定义标志位，不同标志组的标志位可以重名，对标志组和
标志位的访问通过组名和位名来实现，极大的方便了标志组的应用
☆ 全局变量访问，支持在任意任务和中断中对全局变量的安全访问，而不必担心重入的发生
☆ 软件RTC，支持设置时间和获取时间，可替代硬件RTC
☆ 安全关键技术，有多项安全关键技术，如中断挂起服务空间隔离、安全运行时，可靠性高
☆ 任务栈监控，拥有多项任务栈监控措施，可提前预判任务栈溢出的风险

## Slide 26: 因循守旧
☆ 完全开源的免版税、确定性的RTOS
☆ 任务调度支持抢占式调度、时间片轮转调度
☆ 用户任务数量不限，且每个任务都可以有255级优先级（0~254）
☆ 简洁高效的代码，极低的硬件资源占用，使CosyOS可轻松应用于各种小型MCU
☆ 任务管理器，可实时监控各任务的运行，便于开发者急时发现设计中存在的潜在问题

## Slide 27: 支持内核与编译环境
CosyOS现支持8051、80251、Cortex-M等内核，未来会陆续添加对其它内核的支持。
CosyOS是在keil C51、C251、MDK-Arm编译器下开发的，对其支持最好。未来，将会陆续优
化调整对其它编译器的支持。

## Slide 28: 系统文件说明
目录 | 描述 | 文件 | 描述
System | CosyOS 内核文件 | ur_api.h | 用户API
 |  | sv_xxx.h / sv_xxx.c | 系统服务文件
 |  | os_xxx.h / os_xxx.c | 其它内核文件
Config | CosyOS 配置文件 | syscfg.h | 系统配置文件
 |  | mcucfg_xxx.h | MCU配置文件
 |  | mcucfg_xxx.c | MCU配置文件
Hook | CosyOS 系统钩子 | CosyOS已经为用户创建好了各个系统钩子函数，分别位于各自的同名文件中，用户直接写代码即可。 | 

## Slide 29: CosyOS-II 内核对象大小
内核对象 |  | C51 | C251 ptr-2 | C251 ptr-4 | MDK-Arm
二值信号量 |  | 3 | 3 | 5 | 5
互斥信号量 |  | 4 | 4 | 6 | 6
计数信号量 | uint8_t | 4 | 4 | 6 | 6
 | uint16_t | 6 | 6 | 8 | 8
 | uint32_t | 10 | 10 | 12 | 12
飞信 |  | 3 | 4 | 6 | 8
邮箱 |  | 6 | 7 | 9 | 9
队列 | 静态队列 | 15 + 3 * len | 15 + 4 * len | 23 + 4 * len | 27 + 4 * len
 | 动态队列 | 13 + malloc(7) * n | 13 + malloc(8) * n | 19 + malloc(12) * n | 23 + malloc(12) * n
私信 | 性能创建 | 3 + sizeof(par) * 2 | 3 + sizeof(par) * 2 | 3 + sizeof(par) * 2 | ✘
 | 智能创建 | 6 + sizeof(par) * 2 | 12 + sizeof(par) * 2 | 12 + sizeof(par) * 2 | 24 + sizeof(par) * 3

## Slide 30: CosyOS-II 任务对象大小
sizeof 静态创建：taskhandle + tasknode + taskstack;
sizeof 动态创建：taskhandle + taskhand + malloc(tasknode) + malloc(taskstack);
任务对象 | C51 | C251 ptr-2 | C251 ptr-4 | MDK-Arm
taskhandle | 2 | 2 | 4 | 4
taskhand | 7 + TID: 1 / 2 / 4 + SRT: 0 / 2 + DBG: 0 / 2 | 11 + TID: 1 / 2 / 4 + SRT: 0 / 2 + DBG: 0 / 4 | 13 + TID: 1 / 2 / 4 + SRT: 0 / 2 + DBG: 0 / 4 | 17 + TID: 1 / 2 / 4 + SRT: 0 / 2 + DBG: 0 / 4
tasknode | 19 + TMR: 1 / 2 / 4 + TID: 1 / 2 / 4 + SRT: 0 / 6 + DBG: 0 / 11 + REG: 0 / 8 | 23 + TMR: 1 / 2 / 4 + TID: 1 / 2 / 4 + SRT: 0 / 6 + DBG: 0 / 14 + REG: 0 / 8 | 33 + TMR: 1 / 2 / 4 + TID: 1 / 2 / 4 + SRT: 0 / 6 + DBG: 0 / 14 + REG: 0 / 8 | 41 + TMR: 1 / 2 / 4 + TID: 1 / 2 / 4 + SRT: 0 / 6 + DBG: 0 / 16

## Slide 31: C251 内存方案配置
单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点。根据需要可酌情增减文字，以便观者准确地理解您传达的思想
任务栈模式 | 内存模型 | 内核对象内存 | 适用条件 | 任务切换性能
PSP模式 | XSmall | near static & malloc, ptr-2 | edata足够大 | ★★★
MSP模式 | XSmall | near static & malloc, ptr-2 | edata比较大 | ★★
 |  | near static, xdata malloc, ptr-4 | edata比较小 | ★
 | Large | xdata static, near malloc, ptr-4 | edata比较小 | ★
 |  | xdata static & malloc, ptr-2 | edata非常小 | ★

## Slide 32: API简介
用户通过调用API来实现对系统服务的调用，所有API均为宏定义，所有系统服务也为宏定义，所有API参数均支持宏定义。
API分类
API格式
API返回

## Slide 33: API分类
CosyOS的API，根据功能和使用场景的不同可分为六类：
创建API 静态创建：前缀为“u”，分为声明对象（uExtern）、创建对象（uCreate）和定义对象（uDef）。 动态创建：前缀为“d”，分为声明对象（dExtern）、创建对象（dCreate）。
任务API 前缀为“u”，指仅在任务中调用。
滴答API 前缀为“t”，指仅在系统滴答中断中调用，包括在滴答钩子、定时中断钩子、定时查询钩子中调用。
中断API 前缀为“i”，指仅在用户中断中调用。
公共API 前缀为“x”，指可在任意处（任务、滴答、中断）调用。

## Slide 34: API格式
预处理指令
返回 API名称 ( API参数 ) 附加参数段
附加代码段
预处理指令
预处理指令：有极少数API需预处理指令相配合。
附加参数段：根据功能的需要，由用户按指定格式写入的参数，是API宏替换之后参数的延续。
附加代码段：根据功能的需要，由用户按指定格式写入的代码，是API宏替换之后代码的延续。

## Slide 35: API返回
无返回 （1）服务的执行结果一定是成功的，所以不需要返回。 （2）所有中断挂起服务均无返回。
返回结果 服务的执行结果可能会失败，导致失败的原因是唯一的。 执行结果为bool类型，false为失败，true为成功。
返回错误码 服务的执行结果可能会失败，导致失败的原因可能有多个。 （1）绿码：无错误。 （2）黄码：由于结果已经成功，导致本次并未执行。 （3）红码：失败。
返回指针 首先需要返回的就是指针；其次，如果返回为NULL，说明结果是失败的。
返回值 返回一个相应数据类型的数值，特定情况下，也能表示结果（如飞信）。

## Slide 36: FreeRTOS vs CosyOS
通过FreeRTOS与CosyOS的实际应用对比，来比较两者的不同，并展现CosyOS的易用性。
内核对象的创建
CosyOS，除任务外，其它所有内核对象均为静态创建，可简化流程，一步完成创建。
FreeRTOS，无论静态创建还是动态创建，均需多步才能完成。
下面分别以创建任务、创建信号量为例，进行比较。

## Slide 37: FreeRTOS 创建任务
TaskHandle_t task1_handle; // 任务句柄（可选）
StackType_t task2_stack[task2_stack_size]; // 任务栈
StaticTask_t task2_tcb; // 任务控制块
TaskHandle_t task2_handle; // 任务句柄（可选）
void main(void)
{
系统初始化；
xTaskCreate( // 动态创建task1
  (TaskFunction_t)task1, // 任务函数指针
  (const char *)"task1", // 任务名称
  (uint16_t)task1_stack_depth, // 任务栈深
  (void *)task1_params, // 任务形参
  (UBaseType_t)task1_pri, // 任务优先级
  (TaskHandle_t *)&task1_handle // 任务句柄的指针
);
task2_handle = xTaskCreateStatic( // 静态创建task2
  (TaskFunction_t)task2, // 任务函数指针
  (const char *)"task2", // 任务名称
  (uint16_t)task2_stack_size, // 任务栈size
  (void *)task2_params, // 任务形参
  (UBaseType_t)task2_pri, // 任务优先级
  (StackType_t *)task2_stack, // 任务栈指针
  (StaticTask_t *)&task2_tcb // 任务控制块指针
);
vTaskStartScheduler(); // 开始任务调度
while (1);
}
一、定义相关变量
二、建立任务函数
三、创建任务
四、不同C文件中操作任务时需声明

## Slide 38: CosyOS-II 创建任务
任务名称 | 任务优先级 | 任务栈大小 | 安全运行时 | 私信
task1 | 1级 | 128字节 | 0，无限长 | 0，无私信
task2 | 2级 | 256字节 | 9个时间片 | 3个参数
一、动态创建任务1（无私信）
dCreateTask(task1, 1, 128, 0, 0)
{
uSendTaskMsg(task2) “hello”, 999, 3.14);
uEndTasking;
}
二、启动任务
void start_hook(void)
{
uStartTask(task1, 0); // 初始状态为就绪
uStartTask(task2, 1); // 初始状态为挂起
}
一、静态创建任务2（有私信，3个参数）
uCreateTask(task2, 2, 256, 9, 3)(const char *p, int a, float b)
{
if(uRecvTaskMsg(500)){ 使用私信：读取p、a、b }
uEndTasking;
}
三、不同C文件中操作任务时需声明
dExternTask(task1);
uExternTask(task2);
注：
创建任务已自带循环，只有当任务需要初始化时，才需要写循环。

## Slide 39: 创建信号量
信号量 | 操作 | FreeRTOS（动态创建） | CosyOS（静态创建）
二值信号量 | 创建 | SemaphoreHandle_t bin1; bin1 = xSemaphoreCreateBinary(); | uCreateBin( bin1, 0 );
 | 获取 | xSemaphoreTake( bin1, portMAX_DELAY ); | uTakeBin( bin1, ~0 );
 | 给予 | xSemaphoreGive( bin1 ); | uGiveBin( bin1 );
计数信号量 | 创建 | SemaphoreHandle_t sem1; sem1 = xSemaphoreCreateCounting( 255, 0 ); | uCreateSem( sem1, 0, 255 );
 | 获取 | xSemaphoreTake( sem1, portMAX_DELAY ); | uTakeSem( sem1, ~0 );
 | 给予 | xSemaphoreGive( sem1 ); | uGiveSem( sem1 );

## Slide 40
01
任务优先级分组
03
安全运行时
02
时间片模式
04
支持任务/钩子
05
任务状态
06
任务队列
第四章 CosyOS 基础功能
07
任务调度
08
软件定时器

## Slide 41
任务优先级分组
可在系统配置文件中配置任务优先级分组。
共有六个分组可供选择，8级、16级、32级、64级、128级、256级，您也可自定义分组或级数。
CosyOS的任务优先级，数值越大优先级越高，数值越小优先级越低，最低优先级固定为0级。如您配置的分组为8级，则最高优先级为7级，最低优先级为0级。

## Slide 42
时间片模式
CosyOS有三种时间片的定义模式，全局时间片、算法时间片、自定义时间片，需在系统配置文件中定义。 1、全局时间片 所有任务采用相同的时间片。 2、算法时间片 不同优先级的任务，时间片不同，采用一个算法公式来描述。 3、自定义时间片 不同优先级的任务，时间片不同，用户自定义各优先级的时间片。
全局时间片，简单高效，时间片轮转调度性能为最佳；算法时间片、自定义时间片，可实现不同优先级的、精细的时间片控制。
时间片的取值范围：1~65535，单位为滴答周期。

## Slide 43
安全运行时
安全运行时是CosyOS的安全关键技术之一，可防止某任务长期独占或超时使用处理器。
当任务累计运行时间超过安全运行时，仍不能被比它优先级低的任务所切换，则进入超时状态并放弃处理器的使用权，直到系统空闲任务运行时才能恢复。
可在系统配置文件中设置安全运行时的开启或关闭。
安全运行时的取值范围：0~65535，单位为时间片，0为无限长。
所有空闲任务无法应用安全运行时，创建任务时，安全运行时输入0即可。
安全运行时的应用技巧： 1、开发阶段，所有任务的安全运行时可先设置为0； 2、测试阶段，计算和评估各任务的有效运行时间； 3、在有效运行时间的基础上累加一定的补偿，再重新调整安全运行时。

## Slide 44
支持任务
and钩子
01
由CosyOS自主创建并自动启动的任务。
系统任务
02
由CosyOS自主创建并自动调用的函数，并由用户来写代码。
系统钩子
03
定时中断任务/钩子、定时查询任务/钩子
定时任务/钩子
04
一般用户任务
一般用户任务

## Slide 45
系统任务
由CosyOS自主创建并自动启动的任务。
任务管理器（Taskmgr）优先级固定为最高优先级。
调试任务（Debugger）优先级固定为最高优先级，用做命令行和任务管理器的串口接收解析。
启动任务（Starter）优先级固定为比最高优先级低一级，通过调用启动钩子来启动用户任务，而后删除自身。
系统空闲任务（Sysidle）优先级固定为最低优先级0级，是系统级的空闲任务。

## Slide 46
系统钩子
由CosyOS自主创建并自动调用的函数，并由用户来写代码。
初始化钩子（init_hook）在主函数中首先被调用，适用于初始化时钟、GPIO、寄存器等工作。
启动钩子（start_hook）在启动任务中被调用，用于启动用户任务。
空闲钩子（idle_hook）在系统空闲任务中被调用，用户可添加自己的代码做一些没有实时性要求的工作。
滴答钩子（tick_hook）每个系统滴答周期，在系统滴答中断中都会被调用一次，适用于每滴答周期/秒/分/时/日/月/年/...做一次的工作。
挂起服务钩子（pendsv_hook）用于安全执行包含读访问的中断挂起服务。
全局变量钩子（gvar_hook）用于更新全局变量的副本。

## Slide 47
定时任务/钩子
包括定时中断任务/钩子和定时查询任务/钩子，其实质都是软件定时器中断。
定时中断任务/钩子 由用户设定定时时间，当定时器溢出时，系统将自动恢复/调用与其绑定的任务/钩子并自动重复定时（如果您已开启定时器的自动重装载）。
定时查询任务/钩子 由用户设定定时时间，当定时器溢出后，系统在每个滴答周期都会查询用户定义的事件，若事件为真，系统将自动恢复/调用与其绑定的任务/钩子并自动重复定时（如果您已开启定时器的自动重装载）。系统初始化后，所有定时查询定时器的初始值均为零（已经溢出），系统已经开始查询用户定义的事件了。
任务与钩子的区别 由于定时中断钩子、定时查询钩子都是在系统滴答中断中被调用，所以只有相对精简的代码才适合创建钩子，否则会对系统实时性造成不利影响。再有，钩子相当于比任务具有更高的优先级，可更及时的被执行。

## Slide 48
一般用户任务
对于一般用户任务，只要优先级为0级，就是空闲任务。用户空闲任务内都要有阻塞事件，以保证所有空闲任务都有机会被运行。
最高优先级固定分配给任务管理器和调试任务，建议用户任务不要使用。

## Slide 49
任务状态
CosyOS的任务状态较传统RTOS划分更为详细，以便用户在使用任务管理器监控任务时，能够更加精准的判断各任务的运行情况。
阻塞状态
浮动状态
运行状态
就绪状态
停止状态
挂起状态
超时状态
删除/未启动状态

## Slide 50: 任务状态图
就绪
状态
运行
状态
浮动
状态
超时
状态
停止
状态
延时阻塞
状态
超时阻塞
状态
未启动
状态
挂起
状态
CosyOS-II
▼
♦ ↗
← ←
▲ ·↙ ↕ ↘ ·↕ ·▼
→ ←
▲
删除
状态
↘

## Slide 51
任务状态详解
超时状态[OSR] 当任务累计运行时间超过安全运行时，仍不能被比它优先级低的任务所切换，则进入超时状态并放弃处理器的使用权，直到系统空闲任务运行时才能恢复。
挂起状态[SPD] 任务暂停运行，除任务状态变为挂起外，任务的其它相关信息和数据均保持不变，当恢复任务后，可继续挂起时的断点运行。 运行状态的任务被挂起，恢复后为就绪状态；其它状态的任务被挂起，恢复后为原状态。
停止状态 任务停止运行，不可恢复。
任务栈溢出停止[!OF] 由任务栈溢出而导致任务停止运行。
任务栈重分配失败停止[!RF] 由任务栈重分配失败而导致任务停止运行。
删除/未启动状态（Deleted） 任务被删除或未启动，若想再次运行，必须重新启动该任务。
注：[]为在任务管理器中显示的任务状态
运行状态[RDY] 任务正在运行。
就绪状态[RDY] 任务已经准备就绪，可以参与任务调度并运行了。
阻塞状态
延时阻塞状态[DLY] 由阻塞延时而导致任务进入阻塞状态，直到延时时间结束或被清除转为就绪状态。
超时阻塞状态 由调用含超时机制的服务而导致任务进入阻塞状态，直到成功或超时或被清除转为就绪状态。
浮动状态[RDY] 浮动状态是临时的就绪状态。 超时阻塞的任务，当阻塞条件解除时，会转为浮动状态； 浮动状态的任务，当阻塞条件具备时，会转回阻塞状态。

## Slide 52
超时阻塞状态
接收私信阻塞状态[ TM] 由接收私信而导致任务进入阻塞状态，直到收到私信或超时或被清除转为就绪状态。
接收飞信阻塞状态[FET] 由接收飞信而导致任务进入阻塞状态，直到收到飞信或超时或被清除转为就绪状态。
接收邮件阻塞状态[MAL] 由接收邮件而导致任务进入阻塞状态，直到收到邮件或超时或被清除转为就绪状态。
接收消息阻塞状态[MSG] 由接收消息而导致任务进入阻塞状态，直到收到消息或超时或被清除转为就绪状态。
二值信号量阻塞状态[BIN] 由二值信号量等待或获取而导致任务进入阻塞状态，直到成功或超时或被清除转为就绪状态。
互斥信号量阻塞状态[MUT] 由互斥信号量获取而导致任务进入阻塞状态，直到成功或超时或被清除转为就绪状态。
计数信号量阻塞状态[SEM] 由计数信号量获取而导致任务进入阻塞状态，直到成功或超时或被清除转为就绪状态。
等待标志组阻塞状态[GRP] 由事件标志组等待而导致任务进入阻塞状态，直到成功或超时或被清除转为就绪状态。

## Slide 53
CosyOS全局只有一个任务队列，为双向循环链表，所有已启动且未删除的任务，都会在队列上排队。
排队原则
1、 在队列上从头至尾，按任务优先级由大到小排列。
2、 如果任务优先级相同，则按任务启动顺序排列（先启动的任务排在前面）。
3、 如果启用了任务管理器，那它一定是任务队列上的第一个任务（头节点），Debugger是第二个任务。
4、 唯一的例外，系统空闲任务是任务队列上的最后一个任务（尾节点），其它所有任务都会排在它的前面。
任务队列
CosyOS任务管理器 真实的反应了整个任务队列的当前形态。
任务ID（TID）是按任务的启动顺序动态分配的（从1开始++），真实的反应了任务的启动顺序。
下方示例中消失的任务（TID：2）为系统启动任务（Starter），任务启动完成后，该任务默认被自动删除。

## Slide 54
抢占式调度 不同优先级的任务实行抢占式调度。
时间片轮转调度 相同优先级的任务按任务在队列中的排列顺序实行时间片轮转调度。
任务调度方式
定时调度 在每个系统滴答周期，系统滴答中断都会触发一次任务调度。
临时调度 1、自动调度 2、手动调度
任务调度时机
任务调度

## Slide 55: 自动调度
当满足特定条件时，由系统自动触发的临时性的任务调度。
1、启动任务时，会立即触发任务调度。
2、设置任务优先级时，会立即触发任务调度。
3、归还互斥信号量完成时，如果发生了优先级继承（任务优先级被提升），会恢复该任务的原优先级，并立即触发任务调度。
4、当前任务被阻塞、挂起、删除时，将不再具备运行权限，会立即触发任务调度。
5、恢复任务时，如果该任务被恢复后为就绪状态，并且它的优先级高于当前任务的优先级，会立即触发任务切换。
6、设置阻塞时间为零或清除阻塞时，该任务会转为就绪状态，如果它的优先级高于当前任务的优先级，会立即触发任务切换。
7、给予/归还二值信号量时，如果有任务因获取该信号量而阻塞，如果该任务的优先级高于当前任务的优先级，会立即触发任务切换。
8、给予/归还计数信号量时，如果有任务因获取该信号量而阻塞，如果该任务的优先级高于当前任务的优先级，会立即触发任务切换。
9、发送私信至某任务时，如果该任务因接收私信而阻塞，如果该任务的优先级高于当前任务的优先级，会立即触发任务切换。
A、发送飞信时，如果有任务因接收该信箱的飞信而阻塞，如果该任务的优先级高于当前任务的优先级，会立即触发任务切换。
B、发送邮件时，如果有任务因接收该邮箱的邮件而阻塞，如果该任务的优先级高于当前任务的优先级，会立即触发任务切换。
C、发送消息时，如果有任务因接收该队列的消息而阻塞，如果该任务的优先级高于当前任务的优先级，会立即触发任务切换。

## Slide 56
由用户手动触发的临时性的任务调度。
当无法满足自动调度条件，用户又期望特定线程能够更及时的运行并处理事件，可采用手动调度方式。
典型的应用是事件标志组，当事件的发生线程设置标志位后，如期望处于等待中的事件的处理线程能尽快处理，应采用手动调度方式。
手动调度

## Slide 57
软件定时器
CosyOS的软件定时器分为三类，延时定时器、定时中断定时器、定时查询定时器。
延时定时器 每个任务各有一个，用来在此任务中实现阻塞时间计数。
定时中断定时器 每个定时中断任务/钩子绑定一个定时中断定时器，至多可以有64个，定时器ID从0开始，用户通过调用API进行定时操作后，定时器将自动开始计数。
定时查询定时器 每个定时查询任务/钩子绑定一个定时查询定时器，至多可以有64个，定时器ID从0开始，用户通过调用API进行定时操作后，定时器将自动开始计数。

## Slide 58
01
02
03
04
05
中断使用注意事项
零中断延迟的意义
零中断延迟原理
什么是零中断延迟？
零中断延迟技术对比
第五章 CosyOS中断系统

## Slide 59
零中断延迟并非是中断响应时间为零，而是指当引入了RTOS以后，中断响应时间仍然能够达到MCU内核特性的响应时间，即只要中断发生，就能按中断优先级立即抢占，不存在指令级延误。也就是说，中断响应时间不受RTOS影响，与裸机编程是一样的。
什么是零中断延迟？

## Slide 60
MCU的核心价值在于中断的使用，实现对紧急事件的及时响应并处理。如果RTOS内核以关闭总中断的方式来处理内核服务、保护临界段，则意味着可能会丢失对高速中断的响应，并导致处理延误。而“丢失响应”往往是致命的，“处理延误”可能会引发不良后果。
事实上，RTOS以关闭总中断的方式来保护临界段，是最为直接有效的，可实现最少的指令。CosyOS通过特殊的方法来保护临界段，必然是走了一条弯路，需要执行更多的指令，牺牲了整体的运行效率，但同时却换取了零中断延迟，这一点与RTOS通过牺牲整体的运行效率来换取实时性（对紧急事件的优先处理）是相同的道理。
零中断延迟的意义
即使关闭了总中断，中断被触发后标志位仍可置位，当开启总中断后仍可响应中断。
首先，这已经导致了“处理延误”，如果延误时间超出了允许范围，危害是可想而知的。
其次，如果关闭总中断期间，某个高速中断发生了两次或多次，当开启总中断后，也仅能响应并处理一次，即“丢失响应”。而有的事件，发生一次就得处理一次，如果有遗漏将导致致命的错误。
高速通讯（接收丢帧）
高速捕获（丢失脉冲）
高速PWM
高速ADC
误区
示例

## Slide 61
零中断延迟原理
互斥访问机制
04
中断挂起服务缓存
03
服务详解
02
零中断延迟基本原理
01

## Slide 62: 零中断延迟基本原理
CosyOS-实时运行模型
该模型充分展示了CosyOS的运行机制，揭示了CosyOS零中断延迟的奥妙。
用户中断层 【用户中断按中断优先级实时抢占、零中断延迟】
  用户中断
    中断本地服务的执行
    中断挂起服务的装载
内核服务层 【内核服务的执行】
  SysTick [minpri]
    软件RTC/定时器计数
    恢复定时任务
    调用定时钩子/滴答钩子（滴答服务的执行）
  PendSV [minpri]
    中断挂起服务的执行
    任务调度/切换
  任务临界区 [关闭SysTick/PendSV]
    任务服务的执行
任务层 【抢占式调度 + 时间片轮转调度】
  Taskmgr[maxpri]
  Debugger[maxpri]
  Starter[maxpri-1]
  一般用户任务[maxpri-1 ~ minpri+1:1]
  用户空闲任务[minpri:0]
  系统空闲任务[minpri:0]
1、服务层中，SysTick、PendSV、任务临界区，三者间是互斥访问的。换言之，整个服务层是一个大临界区（服务层临界区）。
2、所有内核服务（中断本地服务除外），均在“服务层临界区”执行，从而保证服务的“操作流”不会被打断。
3、中断本地服务采用互斥访问机制。
分层设计的科学性
1、中断优先级应高于任务优先级
2、服务优先级应高于任务优先级
3、服务优先级不应高于中断优先级

## Slide 63: 服务详解
任务服务
是指在任务中调用的服务，并在任务临界区中执行。
滴答服务
是指在滴答中调用的服务，并在滴答中执行。 用户可在滴答钩子、定时中断/查询钩子中调用滴答服务。
中断服务
是指在用户中断中调用的服务，分为 中断本地服务 和 中断挂起服务。
中断本地服务
是指在用户中断中调用并在本地直接执行的服务，需要互斥访问机制相配合。
中断挂起服务
是指在用户中断中调用的服务不在本地直接执行，而是把服务的相关内容存入局部的结构体中，
再把结构体指针存入中断挂起服务缓存队列（PendSV_FIFO），再触发PendSV，而后在PendSV中执行。

## Slide 64: 中断挂起服务缓存
CosyOS-II 中断挂起服务缓存队列（PendSV_FIFO），已实现所有内核的MCU均为先入先出队列（FIFO）。
中断挂起服务缓存队列，有必要先入先出吗？答案是确定的，如在同一中断中先后提请的各项服务，可能会存在时序逻辑关系。
再有，“入队列”与“出队列”的过程必须是原子操作，“操作流”不能被打断。

## Slide 65: 互斥访问机制
中断中读全局变量
重入访问：如果变量正在被写入，仍可成功读取变量。
首先，用户需定义全局变量的副本，并按照指定方式来更新副本。中断中读全局变量时，
需调用 iWhichGVarToRead 来询问：应该读哪一个全局变量？返回0读正本，返回1读副本。
中断中接收邮件
互斥访问：如果邮箱正在被写入，将返回失败（NULL）。
中断中接收消息
互斥访问：如果队列正在被访问，将返回失败（NULL）。

## Slide 66
中断使用注意事项
在CosyOS中，中断是系统脱管的，用户对中断的使用与裸机编程是一样的。
只要中断不是最低优先级，就可实现零中断延迟，因此，用户中断应尽量避免使用最低优先级。 注：其实，即使用户中断是最低优先级，也可能是零中断延迟的（当任务临界区未使用BASEPRI寄存器时），只不过系统中断可能会与其抢占。而系统中断相对来说还是会占用更多的时间，可能会导致用户中断丢失响应或处理延误。
用户中断应遵循快进快出的原则，对事件仅做必要的紧急处理，再以同步方式通知中断服务任务做后续处理。
用户中断的最大执行时间应远小于系统滴答周期，这将促使整个系统更加良性的运行。

## Slide 67: 零中断延迟技术对比（一）
FreeRTOS的零中断延迟有着很大的局限性。
仅Cortex-M3及以上含BASEPRI寄存器的内核支持在脱管的高优先级中断中实现零中断延迟。
✘、支持零中断延迟的中断中不能调用服务。不能调用服务又如何实现同步？让用户自己实现同步又如何保证被同步任务的及时调度？实时性又何从谈起？
✘、托管的低优先级中断无法实现零中断延迟。
✘、其它内核无法实现零中断延迟。
由SysTick、PendSV、任务临界区，构成服务层临界区，再配合互斥访问机制实现零中断延迟。
从51至Arm，大部分已知内核均可实现零中断延迟。
✔、支持零中断延迟的中断中可随意调用服务。
❉、建议用户中断不要使用最低一级优先级，以免被系统中断抢占，导致丢失响应或处理延误。
由SysTick、PendSV、SVC，构成服务层临界区，再配合互斥访问指令实现零中断延迟。
仅Cortex-M3及以上支持互斥访问指令的内核支持零中断延迟。
✔、支持零中断延迟的中断中可随意调用服务。
❉、建议用户中断不要使用最低两级优先级，以免被系统中断抢占，导致丢失响应或处理延误。
✘、其它内核无法实现零中断延迟。
FreeRTOS
Keil RTX4/5
CosyOS-II

## Slide 68: 零中断延迟技术对比（二）
下表展示了Free RTOS、Keil RTX4/5、CosyOS-II，三个RTOS零中断延迟技术的特点和差异，充分体现了CosyOS-II 零中断延迟技术的优越性。
RTOS | MCU条件 | 中断优先级条件 | 调用服务
FreeRTOS | BASEPRI寄存器 | 脱管的高优先级 | ✘
Keil RTX4/5 | 互斥访问指令[LDREX/STREX/...] | 高于最低两级优先级 | ✔
CosyOS-II | 1. 类[JBC]原子访问指令 2. 类[STR]原子访问指令 && GNU 3. 类[LDREX/STREX]互斥访问指令 | 高于最低优先级 | ✔

## Slide 69: CosyOS-II MCU条件
CosyOS-II内核中，仅有一处需要MCU的特定指令支持，如不具备相关指令，则必须关总中断。位于中断挂起服务装载器中，中断挂起服务的结构体指针存入中断挂起服务缓存队列的过程。
1. 类[JBC]原子访问指令
条件判断、条件分支、清除条件，不可分割。
JBC bit, lable
lable:（bit = 0;）
2. 类[STR]原子访问指令 && GNU
指针偏移、间接写访问，不可分割。
register void **p __ASM("r10"); // 队列指针
str r0, [r10, #4]! <=> *++p = (void *)sv;
3. 类[LDREX/STREX]互斥访问指令

## Slide 70: 进阶篇
PART 02

## Slide 71: 第一章 CosyOS 线程通信
生产与消费关系
事件通信
消息通信
OS线程通信工具与全局变量的区别

## Slide 72: 生产与消费关系
生产 消费
生产者 ——> 缓冲区 ——> 消费者
生产者：事件的发生线程，生产事件或消息
消费者：事件的处理线程，消费事件或消息
生产：写访问，发送、给予、归还
消费：读访问，接收、获取

## Slide 73: CosyOS 事件通信
互斥信号量
二值信号量
计数信号量
事件标志组

## Slide 74: 互斥信号量
互斥信号量仅适用于在任务中对任务级公共资源的资源同步。
有优先级继承机制，以抑制优先级反转的发生。
互斥信号量均支持递归，最大嵌套深度：255。

## Slide 75: 二值信号量
二值信号量适用于行为同步、对全局公共资源的资源同步。
二值信号量在创建时需定义初值，以方便应用。 初值为1：首次获取可成功；初值为0：首次获取会失败。 用于资源同步时，初值应定义为1；用于行为同步时，可根据需要定义初值。
由于在中断中获取时不能阻塞，必须立即返回结果，可能会获取失败并导致访问失败。

## Slide 76: 计数信号量
计数信号量适用于行为同步、资源管理。
行为同步，尤其适用于并发同步（生产速度大于消费速度），不会漏掉同步次数。
计数信号量也可做为二值信号量用于资源同步，但由于CosyOS已经直接提供了二值信号量，所以您没必要这么做。

## Slide 77: 事件标志组
事件标志组适用于对于一类事件的行为同步。
事件标志组必须声明，因为需通过声明做类型定义。
任务中的部分应用，需用户自行进入任务临界区执行。
在事件的发生线程中设置标志位后，如希望等待该标志组的任务（事件的处理线程）能够更及时的运行并处理事件，应采用手动调度方式。

## Slide 78: CosyOS 消息通信
私信
飞信
邮箱
队列

## Slide 79: 私信
典型特征：随意定义、灵活多变。
私信是CosyOS独创的一种任务间通信方式，其实质就是任务线程的形参，并以“调用任务”的方式发送私信。它的主要优势在于易用性，私信参数的数量、名称、类型，都可随意定义，与普通函数定义形参如出一辙。推荐在C51下使用私信，并采用性能创建模式以提高性能。
注意事项
1、私信只能发送给任务，中断中不能发送私信。 2、如果接收处理速度低于发送速度，会导致私信覆盖。 3、当前，私信参数至多可定义8个，且不可为常量（const）。

## Slide 80: 私信报警
当您使用私信时，编译后会有报警提示。
具体表现为，您定义的每个私信参数都对应一个未引用的局部变量或参数，名称为私信参数的名称后面加_。
如某任务创建了私信，共有三个参数p、a、b，则相应的会有报警p_、a_、b_，三个未引用的局部变量或参数。
但这并不会影响私信功能的正常使用，用户可不必理会或在C51、C251、C/C++标签页屏蔽掉相应的报警。
Keil C51，报警为warning C280；
Keil C251，报警为warning C47；
Keil MDK-Arm，报警为warning： #177-D。
当私信的创建模式为智能创建模式时：
Keil C51，还另有报警R3_、R5_、R7_，三个未引用的局部变量；
Keil C251，还另有报警DR0_、DR4_、R11_，三个未引用的参数。

## Slide 81: 飞信
典型特征：极简类型、极速通信。
1、针对不同的MCU内核，都要求数据类型必须是原子访问类型。 （1）8051内核，飞信固定为1字节无符号整型（uint8_t）； （2）80251内核，飞信固定为2字节无符号整型（uint16_t）； （3）Arm32内核，飞信固定为4字节无符号整型（uint32_t）。
2、通信速率是极速的，仅使用一个变量，同时即是消息又是新消息标志。
注意事项 1、飞信为0时，表示无消息；飞信非0时，表示有消息；因此，用户传输的有效消息必须为真值。2、信箱仅能保存一条飞信，如果接收处理速度低于发送速度，会导致飞信覆盖。

## Slide 82: 邮箱
典型特征：任意类型、指针引用。
数据类型是任意的，发件时仅是把邮件的指针发送至邮箱，收件时从邮箱读取邮件的指针并返回。
注意事项 1、消息邮箱仅能保存一封邮件，如果收件处理速度低于发件速度，会导致邮件覆盖。

## Slide 83: 队列
典型特征：并发发送、指针引用。
队列类型 静态队列：收发消息的效率高，队列占用固定的内存； 动态队列：收发消息的效率低，接收消息后，队列内存可被回收。
注意事项 1、每个消息队列，用户应当自己明确消息的类型和size，此事与CosyOS无关。 2、每一处发送消息，消息缓存都是独享的，可静态创建（定义静态数组）或动态创建（动态内存分配）。 3、对于动态创建的消息缓存，在消息使用完以后，用户应当自己释放消息指针。

## Slide 84: OS线程通信工具与全局变量的区别
身份不同 OS线程通信工具：属于内核对象，由OS提供相关服务支持。 全局变量：属于用户对象，所有功能都由用户自己实现。
生产与消费关系不同 OS线程通信工具：每生产一次即可消费一次，不生产就不能消费。 全局变量：无论是否生产、生产了几次，都可无限次消费。
适用情况不同 OS线程通信工具：适用于行为同步、资源同步、资源管理。 全局变量：适用于资源共享，全局公共资源、任务级公共资源。

## Slide 85: 第二章 CosyOS 行为同步
行为同步又称线程同步，是指一个线程（事件的发生线程）通知另外一个线程（事件的处理线程）来同步处理事务。当事件的发生线程调用OS服务进行同步时，事件的处理线程将按任务优先级实时抢占当前任务。
行为同步可分为事件同步与消息同步。
事件同步：仅能通知事件的处理线程一个事件已经发生，无法传递事件的具体消息给对方。
消息同步：携带消息的事件同步，通知事件的处理线程一个事件已经发生，同时传递事件的具体消息给对方。

## Slide 86: 事件同步
一级分类 | 二级分类 | 同步工具 | 同步过程 发生线程 → 处理线程 | 补充说明 | 推荐等级
处理 一个事件 | 单次同步 | 二值信号量 | 给予 → 获取 |  | ★
 |  | 清除@阻塞 | 清除 → 阻塞 |  | ★★
 |  | 恢复@挂起 | 恢复 → 挂起 | 最为高效 | ★★★
 |  | 设置优先级 | 提升 → 拉低 | 特殊应用 | 不推荐
 | 并发同步 | 计数信号量 | 给予 → 获取 |  | 
 | 无限同步 | 二值信号量 | 给予 → 等待 | 终止同步：上锁 | 
处理 一类事件 | 单次同步 | 事件标志组 | 设置位 → 查询组→轮询位 设置位 → 等待组→轮询位 | 定时查询任务 一般用户任务 | 
 | 并发同步 | 计数信号量 | 给予 → 获取 | 各事件分别处理 | 

## Slide 87: 消息同步
消息同步是携带消息的事件同步，可在同步的同时完成消息传递。 同步过程：发送 → 接收，事件的发生线程发送消息，事件的处理线程待成功接收消息后处理事件。
分类 | 同步工具
单次同步 | 飞信
 | 私信
 | 邮箱
并发同步 | 队列

## Slide 88: 三、行为同步的补充说明
并发同步 是指存在瞬时的生产速度大于消费速度的情况。 事件的发生速度有时会比较快，导致事件的处理线程来不急处理。
单次同步 是指不会出现并发的情况。
无限同步 仅同步一次，被同步线程就可周期性的运行并处理事务。 被同步线程仍属周期运行任务，只是被同步以后才能运行，而非同步运行任务。 CosyOS中，仅二值信号量支持该功能。 可通过上锁终止被同步线程的运行，上锁后，被同步线程将在本次运行周期结束时停止运行。
补充说明 有的事件，发生一次就得处理一次，如果有遗漏将导致错误的结果。对于这种情况，如果存在并发，就必须采用并发同步工具；有的事件，即使累计发生了多次未处理（并发），仍然仅处理一次即可。对于这种情况，虽存在并发，仍可采用单次同步工具。具体属于哪种情况，需具体情况具体分析。

## Slide 89: 第三章 CosyOS 互斥访问
资源与访问
全局变量访问
寄存器访问
可重入函数与线程安全
CosyOS-II 临界区
CosyOS-II 互斥访问方案

## Slide 90: 资源与访问
资源
分类一
1、局部资源
2、公共资源：任务级公共资源、全局公共资源
分类二
1、不会重入资源
2、会重入资源
可重入资源 —————————————————————→
不可重入资源 —————————————————————→
分类三
变量、寄存器、函数、程序过程 ... ...
访问
分类一
1、只读访问（读访问）
2、只写访问（写访问）
3、读写访问（自运算）
分类二
1、可重入访问
2、互斥访问
原子操作：执行流不会被打断
分子操作：操作流不会被打断（执行流可被打断）

## Slide 91: 全局变量访问
原子访问类型 寻址完成后，仅需一条汇编指令即可完成对目标变量的读访问或写访问。 1、当进行读访问或写访问时是不会重入的。 2、C51、C251，对data内存单字节全局变量的自加一或自减一运算，编译后仅为一条汇编指令INC或DEC，是不会重入的。 3、其它情形下的自运算，通常会有重入的风险，因为整个自运算过程会分为“读、运算、写”三个步骤，一旦重入可能会导致数据出错，是不可重入的。
非原子访问类型 寻址完成后，至少需两条汇编指令才能完成对目标变量的读访问或写访问。 非原子访问类型的全局变量，无论是读访问、写访问、自运算，都会有重入的风险。 如果存在重入的可能： 1、如果仅是读访问之间的重入（简称“读读”），是可重入的； 2、如果是读访问与写访问之间的重入（简称“读写”），一旦重入，读出的是混合数据，所以是不可重入的。 3、如果是写访问与写访问之间的重入（简称“写写”），一旦重入，写入的是混合数据，所以是不可重入的。
不可重入情形总结 1、非特定情形下的全局变量自运算。 2、非原子访问类型的“读写”或“写写”。
对于不可重入情形，如果存在重入的可能，应实行互斥访问。

## Slide 92
C89基本数据类型 |  |  | C51 |  | C251 |  | MDK | 
名称 | 完整关键字 | 缩写关键字 | 字节 | 原子 | 字节 | 原子 | 字节 | 原子
有符号字符型 | signed char | char | 1 | Yes | 1 | Yes | 1 | Yes
无符合字符型 | unsigned char | uchar | 1 | Yes | 1 | Yes | 1 | Yes
有符号短整型 | signed short int | short | 2 | No | 2 | Yes | 2 | Yes
无符号短整型 | unsigned short int | ushort | 2 | No | 2 | Yes | 2 | Yes
有符号整型 | signed int | int | 2 | No | 2 | Yes | 4 | Yes
无符号整型 | unsigned int | uint | 2 | No | 2 | Yes | 4 | Yes
有符号长整型 | signed long int | long | 4 | No | 4 | d¦@ | 4 | Yes
无符号长整型 | unsigned long int | ulong | 4 | No | 4 | d¦@ | 4 | Yes
单精度浮点型 | float | float | 2 | No | 4 | d¦@ | 4 | Yes
双精度浮点型 | double | double | 4 | No | 4 | d¦@ | 8 | No
 |  |  |  |  | 8 | No |  | 

## Slide 93
其它数据类型 |  |  |  | C51 |  | C251 |  | MDK | 
名称 | 标准 | 完整关键字 | 缩写关键字 | 字节 | 原子 | 字节 | 原子 | 字节 | 原子
枚举型 | C89 | enum | enum | 1 | Yes | 2 | Yes | 4 | Yes
有符号长长整型 | C99 | signed long long int | llong | ✘ |  | ✘ |  | 8 | No
无符号长长整型 | C99 | unsigned long long int | ullong | ✘ |  | ✘ |  | 8 | No
布尔型 | C99 | bool | bool | ✘ |  | ✘ |  | 1 | Yes
CosyOS布尔型 | C89 | bool | bool | 1 | Yes | 1 | Yes | 1 | Yes
位类型 | C51、C251 | bit | bit | 1/8 | Yes | 1/8 | Yes | ✘ | 

## Slide 94: C99别名整型的原子性
C99别名整型具有良好的可移植性，可方便不同编译环境下的移植，建议用户采用。
C99别名整型 | 字节 | C51 | C251 | MDK
int8_t / uint8_t | 1 | Yes | Yes | Yes
int16_t / uint16_t | 2 | No | Yes | Yes
int32_t / uint32_t | 4 | No | d¦@ | Yes
int64_t / uint64_t | 8 | ✘ | ✘ | No

## Slide 95: 指针类型的原子性
指针的size和原子性，仅与“指针域”相关，与指针所指向的数据类型无关。
下面，将分为“未指定指针域（泛指针域）”和“指定指针域”两种情况来分别讨论。
泛指针域 * | 字节 |  | 原子
C51 | 3 |  | No
C251 | Tiny、XTiny | 2 | Yes
 | Small、XSmall、Large | 4 | d¦@
MDK | 4 |  | Yes

## Slide 96
指定指针域 | 字节 | C251 | C51
data * | 1 | Yes | Yes
idata * | 1 | Yes | Yes
pdata * | 1 | Yes | Yes
xdata * | 2 | Yes | No
code * | 2 | Yes | No
edata * | 2 | Yes | 
ecode * | 4 | d¦@ | 
near * | 2 | Yes | 
far * | 4 | d¦@ | 
huge * | 4 | d¦@ | 

## Slide 97: 结构类型的原子性
单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点。根据需要可酌情增减文字，以便观者准确地理解您传达的思想
结构类型 | 关键字 | 原子访问 | 补充说明
共用体 | union | Y/N | 由各成员的数据类型分别决定
结构体 | struct | [No] | 通常需要考虑整体性
数 组 |  | [No] | 必须考虑整体性

## Slide 98: 寄存器访问
值得注意的情况：
高八位、低八位拼接为16位 示例：u16 a = (ADC_RES << 8) | ADC_RESL;
STC单片机，扩展RAM区特殊功能寄存器的访问
Arm内核，寄存器的自运算

## Slide 99
可重入函数与线程安全
函数的重入 一个函数，从准备调用（准备传入第一个参数）开始，直到运行结束返回的整个过程中，被再次调用，即发生重入。具体可分为并发调用重入、递归调用重入，两种情况。
可重入函数 未被设计用来访问特定的全局公共资源，并且所有形参和局部变量均分配在寄存器或可重入栈中。
不可重入函数 被设计用来访问特定的全局公共资源，或者部分形参或局部变量未分配在寄存器或可重入栈中，而是直接分配在内存中。

## Slide 100
C51的可重入函数
寄存器可重入函数 所有形参和局部变量均分配在寄存器中的可重入函数。 1、C51标准库中的可重入函数均为寄存器可重入函数。 2、自定义函数成为寄存器可重入函数的必要条件：C51代码优化等级最低不能低于4级（Register variables），即必须开启寄存器变量优化。 3、自定义函数是否为寄存器可重入函数的判别方法：通过查看反汇编代码确认，调用处（传参）、函数入口、形参和局部变量的引用处均需查看，确认是否均为寄存器变量。
可重入栈可重入函数 采用“reentrant”等关键字声明并定义的函数，未采用寄存器优先分配原则，所有形参和局部变量均分配在可重入栈中。 弊端：1、栈指针变量为内存变量（data中）；2、XBPSTACK在“C?ADDXBP”存在关中断行为； 3、未采用寄存器优先分配原则。

## Slide 101: C51的可重入栈
使用关键字“reentrant”声明并定义的函数，使用哪个可重入栈，是由当前的内存模型来决定的； 使用“small reentrant”等关键字声明并定义的函数，使用哪个可重入栈，是由关键字来决定的。
C51可重入栈 | 栈指针 | 内存模型 | 关键字
IBPSTACK | ?C_IBP | SMALL model | small reentrant
PBPSTACK | ?C_PBP | COMPACT model | compact reentrant
XBPSTACK | ?C_XBP | LARGE model | large reentrant

## Slide 102
C251的可重入函数
C251 Version 1 C251 Version 1 的可重入栈，与C51是相同的，仍为模拟栈，但取消了PBPSTACK。
C251 Version 2 自 C251 Version 2 开始，可重入栈采用与MDK-Arm相同的方式，即硬件栈、继承调用者栈，并同时采用寄存器优先分配原则。
可重入函数实现方案 1、生成全局可重入函数（CosyOS推荐方案） C251标签页，“Generate reentrant functions”打勾，所有自定义函数都允许使用可重入栈，并试图生成可重入函数。 2、寄存器可重入函数 + 可重入栈可重入函数（reentrant） 自定义函数成为寄存器可重入函数的必要条件：C251代码优化等级最低不能低于3级（Register variables），即必须开启寄存器变量优化。 自定义函数是否为寄存器可重入函数的判别方法：与C51同理。

## Slide 103
MDK-Arm的可重入函数
所有函数都将使用可重入栈，并试图生成可重入函数。可重入栈为硬件栈、继承调用者栈，并同时采用寄存器优先分配原则。
Arm C/C++标准库中，大部分常用库函数均为可重入函数，是线程安全的。

## Slide 104: C51 / C251 standard library functions
固有可重入实际上包括了不会重入（内联）和可重入（调用）两种情况，均在intrins.h中声明。
本征可重入是指函数的框架是可重入的，但在实际应用时仍需注意所访问资源是否会重入、是否可重入。
类别 | Attributes
固有可重入 | intrinsic, reentrant
本征可重入 | reentrant
不可重入 | （null）

## Slide 105: ARM C and C++ library functions
ARM C/C++库中，重点提及的是“线程安全”的概念，它与函数的“重入”属性存在着紧密的联系。
C51 / C251 standard library | ARM C and C++ library | example
固有可重入 intrinsic reentrant | 固有线程安全 thread-safe | 内联：空操作() 调用：alloca()
本征可重入 reentrant | 本征线程安全 inherently thread-safe | memcpy()
不可重入 non-reentrant | 互斥线程安全：thread-safe if the _mutex_* functions are implemented | malloc()
 | 其它条件的线程安全 | 
 | 从不线程安全 never thread-safe | 

## Slide 106: CosyOS-II 调用函数注意事项
在CosyOS下，无论是标准库函数还是自定义函数，用户在调用时都应注意以下事项。
1、在C51下，CosyOS拒绝使用可重入栈，也不建议用户使用可重入栈。
2、在C251下，CosyOS推荐生成全局可重入函数，提高易用性。
3、对于本征可重入函数，用户仍需考虑该函数所访问的资源是否有重入的可能，是否需要实行互斥访问。
4、对于不可重入函数，可采用下述方法来实现线程安全：
等效替换法
可重入版本
副本函数
本地代码
互斥函数

## Slide 107: 等效替换法
对于不可重入的标准库函数，可考虑替换为其它可重入的库函数，实现相同的功能。
下表给出了部分常用C51不可重入库函数的替换示例，仅是起一个抛砖引玉的作用。
C51 non-reentrant | C51 reentrant | 替换条件
strncmp( s1, s2, n ) | memcmp( s1, s2, n ) | 确保其中一个字符串的有效长度至少为n
strncpy( s1, s2, n ) | memcpy( s1, s2, n ) | 推荐s2的有效长度至少为n
strncat( s1, s2, n ) | memcpy( s1 + strlen( s1 ), s2, n ) | 推荐s2的有效长度至少为n
strcat( s1, s2 ) | strcpy( s1 + strlen( s1 ), s2 ) | 无

## Slide 108: 其它方法
可重入版本：获取或重写该函数的可重入版本，替换掉原始版本。
副本函数：用户可复制函数的副本再分别调用。
本地代码：直接使用本地代码实现相同的功能。
互斥函数：采用信号量、临界区等方式来实现互斥访问。

## Slide 109: CosyOS-II 临界区
CosyOS的临界区可分为 任务临界区、服务层临界区、全局临界区。
一、任务临界区
任务级的临界区保护，仅关闭系统中断（SysTick、PendSV）。
任务临界区支持嵌套功能，最大嵌套深度：255。
任务临界区不会破坏零中断延迟，当需要任务级的临界区保护时，可以考虑。
二、服务层临界区
【任务临界区 + 系统滴答 + PendSV】，即CosyOS实时运行模型中的服务层，是系统级的临界区保护。
具体过程：
1、任务中：在任务临界区中访问；
2、滴答中：直接访问即可；
3、中断中：采用挂起服务调用、挂起服务钩子来访问；
挂起服务调用：void iPendSVC(fp);
挂起服务钩子：void pendsv_hook(void);
服务层临界区不会破坏零中断延迟，当需要系统级的临界区保护时，应首先予以考虑。
三、全局临界区
系统级的临界区保护，一般会关闭总中断。
具体方式：
8051/80251：操作EA，会关闭总中断。
Arm：1、操作PRIMASK，会关闭总中断。
2、操作FAULTMASK，会关闭总中断。
3、操作BASEPRI，可实现不同掩蔽范围的全局临界区保护，不会关闭总中断。
全局临界区支持嵌套功能，最大嵌套深度：255。
全局临界区会破坏零中断延迟，应做为最后的选项，慎重使用。
CosyOS内核中从来不会进入全局临界区，提供此项服务只是为了便于用户对全局公共资源和程序过程的保护。
何时应用临界区
1、对于CosyOS已经提供服务支持的功能，用户直接调用API实现即可，无需考虑临界区问题。
2、只有在任务中访问“事件标志组”和“非原子全局变量”时，才需要用户自行进入“任务临界区”。
3、用户对其它公共资源和程序过程的保护，才需要考虑采用“临界区”或其它互斥访问方式来实现。
临界区应用原则
临界区应遵循快进快出的原则，临界段代码的执行时间应远小于系统滴答周期，这将促使整个系统更加良性的运行。

## Slide 110: CosyOS-II 互斥访问方案
任务级公共资源
1、互斥信号量：访问过程耗时的、实时性要求不高的，应尽量采用互斥信号量。
2、任务临界区：访问过程迅速的、实时性要求较高的，可考虑任务临界区。
全局公共资源
1、服务层临界区：即可实现全局成功的互斥访问，又不会破坏零中断延迟，是最优方案，应首先予以考虑。
2、二值信号量：弊端是如果获取失败将导致访问失败，而从概率上来说，获取失败是必然会发生的。
3、全局临界区：弊端是全局临界区会破坏零中断延迟，应做为最后的选项，慎重使用。

## Slide 111: 第四章 CosyOS“定时服务”
我们知道，MCU都有硬件定时器和定时器中断，当定时器溢出时，CPU可以响应中断并调用定时器中断服务程序。然而，硬件定时器的数量十分有限，在较复杂的应用中往往可能会不够用。因此，RTOS都提供了软件定时器，以弥补硬件定时器数量的不足。
软件定时器可分为两大类：
1、一类是用于在任务中实现阻塞延时和超时计数；
2、另一类用于模拟硬件定时器中断功能，即“软件定时器中断”。
我们可以把硬件定时器中断和软件定时器中断统称为“定时服务”。
下面，简单对比一下MCU、FreeRTOS、CosyOS，三者“定时服务”的区别。
注： 关于CosyOS的定时任务/钩子的应用示例可参考CosyOS源码： 1、任务管理器 Taskmgr，为定时查询任务，\System\taskmgr.c； 2、调试任务 Debugger，为定时中断任务，\System\debug.c； 3、调试钩子 debug_hook，为定时查询钩子，\System\debug.c。

## Slide 112: “定时服务”功能对比
单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点。根据需要可酌情增减文字，以便观者准确地理解您传达的思想
 |  | 操作 | 定时服务 | 定时服务优先级
MCU | 中断响应 | 调用 | 定时器中断服务程序 | 中断优先级， 都可由用户灵活配置
FreeRTOS | 守护任务 | 调用 | 定时器回调函数 | 守护任务优先级， 虽可配置，但只能相同
CosyOS | 系统滴答 | 调用 | 定时中断或查询钩子 | 系统滴答优先级， 高于任务
 |  | 恢复 | 定时中断或查询任务 | 任务优先级， 都可由用户灵活配置