## Slide 1: 程序加密测试
主讲人：冲哥
详情请登录官网查询：www.STCAI.com
有任何疑问可在 www.STCAIMCU.com 全球32位8051
爱好者互助交流社区论坛提问

## Slide 2: 摘要
1.为什么要做程序加密？
2.如何对程序加密
3.发布加密的项目程序
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com

## Slide 3
1.为什么要做程序加密？
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
V1.0代码
V1.0代码生成的HEX文件
V1.0的HEX文件解析的程序文件

## Slide 4
1.为什么要做程序加密？
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
LINK1D自带2组串口
测试连线图
串口1下载程序
串口2监控程序
串口1下载出去的数据可以用过串口2读回来

## Slide 5
1.为什么要做程序加密？
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
可以看到传输的时候源码被泄露了！！
串口2读回来的数据

## Slide 6
1.为什么要做程序加密？
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
测试连线图
电子DIY小家
卖家
买家
卖产品
要升级！
发HEX？
×
加密文件？
某某公司
√
用户拿不到源文件，就无法破解出程序

## Slide 7
2.如何对程序加密
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
此功能主要是实现将用户代码加密后再下载,
以防止代码下载过程中被第三方串口监控软件
将用户的原码数据截取,从而确保了代码的安全.
程序拥有者产品出厂时将源程序和加密钥匙
一起烧录MCU中,以后需要升级软件时,就可将
程序加密后再用"发布项目程序"功能,生成
一个用户自己界面的只有一个升级按钮的
简单易用的升级软件,给最终使用者自己升级,
而拦截不到您的原始程序
此功能仅对如下系列及新出的单片机有效:
STC8xx系列
STC15xx系列 (不包括STC15F204EA)
IAP15xx系列
只下载加密代码的使用方法
1. 点击"打开程序文件"按钮,打开加密过的文件
2. 选择"本次下载的代码为加密代码"选项
3. 点击"下载/编程"按钮开始编程
重新加密代码的使用方法
1. 点击"生成新密钥"或者"打开密钥"
2. 点击"加密代码"按钮
3. 在打开对话框中选择未加密的文件
4. 在保存对话框中输入加密后的文件名
更新IC内部密钥的使用方法
1. 点击"生成新密钥"或者"打开密钥"
2. 选择"下载用户代码前先更新用户密钥"选项
3. 点击"下载/编程"按钮开始编程
加密概述

## Slide 8
2.如何对程序加密
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
2.1哪些单片机可以使用？
这列有的均可

## Slide 9
2.如何对程序加密
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
2.2如何加密？
加密代码的使用方法
1. 点击"生成新密钥"或者"打开密钥"
（建议一个公司/一个产品一套秘钥）
2. 点击"加密代码"按钮
3. 在打开对话框中选择未加密的文件
4. 在保存对话框中输入加密后的文件名
2.2.1 生成和保存秘钥（秘钥千万保存好！！不能丢！！！）

## Slide 10
2.如何对程序加密
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
2.2如何加密？
加密代码的使用方法
1. 点击"生成新密钥"或者"打开密钥"
（建议一个公司/一个产品一套秘钥）
2. 点击"加密代码"按钮
3. 在打开对话框中选择未加密的文件
4. 在保存对话框中输入加密后的文件名
2.2.2 基于秘钥生成程序

## Slide 11
2.如何对程序加密
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
2.3如何下载加密程序？
1. 点击"打开程序文件"按钮,打开加密过的文件
2. 选择"本次下载的代码为加密代码"选项
（如果是第一次下载，勾选更新秘钥）
3. 点击"下载/编程"按钮开始编程
2.3.1第一次下载（厂家下载）

## Slide 12
2.如何对程序加密
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
2.3如何下载加密程序？
1. 点击"打开程序文件"按钮,打开加密过的文件
2. 选择"本次下载的代码为加密代码"选项
（如果是第一次下载，勾选更新秘钥）
3. 点击"下载/编程"按钮开始编程
2.3.1第二次下载（厂家/用户）
注意事项
1.没有秘钥或者秘钥错误将无法正常运行程序2.加密的程序如果不勾选“本次下载的代码为加密代码”将无法运行程序。
3.下载别的程序也不会盖掉秘钥。
只需要外发加密的.bin文件即可，用户将无法得到源码！

## Slide 13
2.如何对程序加密
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
2.4 如何更新秘钥
更新IC内部密钥的使用方法
1. 点击"生成新密钥"或者"打开密钥"
2. 选择"下载用户代码前先更新用户密钥"选项
3. 点击"下载/编程"按钮开始编程
2.参考“2.3.1第一次下载（厂家下载）”内容

## Slide 14
2.如何对程序加密
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
未加密代码
加密代码

## Slide 15
3.发布加密的项目程序
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com

## Slide 16
3.发布加密的项目程序
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com

## Slide 17
3.发布加密的项目程序
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com
粘贴到这里
（只有这个硬盘号的才能运行）
可以下载到离线下载器里
ID匹配才可下载
下载时这些不会提示
勾上这个，一打开软件就会自动通过这个串口下载程序
勾上这个，更新之后自动关闭软件
需要密码
勾选这个，会生成日志文件

## Slide 18: 拜拜!
感谢大家耐心的看完了本集视频，最新的视频请在官网或者论坛观看！
网速不好的朋友们也可以下载下来本地观看。
有任何问题欢迎随时在论坛留言，广大热心网友都会及时回复，
也可以在论坛里看看别的朋友的学习体会和技术分享帖，查漏补缺。
最后我也建了一个QQ学习交流群884047237，有问题可以在群里交流。
STC官网：www.STCAI.com STC论坛：www.STCAIMCU.com