## Slide 1
8051U深度入门到32位 51大型实战视频
主讲人：冲哥
哪怕梦想让我们拼的遍体鳞伤,这一次我们也要勇往直前

## Slide 2
摘要
1.周期性任务介绍
2.文件的创建（.c和.h）
3.结构体的介绍
4.结构体数组的周期性任务调度

## Slide 3
周期性任务介绍
任务1：用一个定时器实现这个任务。LED1实现0.3秒取反一次，LED2实现0.6秒取反一次，LED3 0.9秒取反一次
通过一个变量计数，假设这个变量1ms自加一次，加到300即为300ms，加到600就是600ms；计数到达后重新清0；
数组使用分为如下两步
1.定义
类型 名称[长度] = { 数值 }；
2.使用
赋值：名称[索引] = 数值

## Slide 4
周期性任务介绍
任务2：数组点亮LED，实现流水灯
注意事项：
LED是0点亮，1熄灭
数组长度需要把握好
流水灯移动的时间

## Slide 5
周期性任务介绍
任务3：按键1按一下，LED通过数组移动一下；
注意事项：
按键不能在通过while判断是否按下松开了
可以通过按键按下计数
检测到按键连续按下，按键计数变量+1，只要松开一下，计数清0，计数累积到50ms的时候判定为按下。

## Slide 6
文件的创建（.c和.h）
创建程序文件三步，把硬件需要的初始化弄一个config.c
新建文件并保存
添加到工程
添加引用路径
新建xxx.c和xxx.h文件，代表一个功能块。
xxx.h格式：
  #ifndef __XXX_H
  #define __XXX_H
  调用头文件
  函数声明...
  #endif
xxx.c格式
  #include “xxx.h”
  函数定义
添加文件一定要记得引用路径和添加到工程里。
一般一个.c和一个.h文件执行一个外设或者一个任务或功能。这样可以让代码看起来简洁明了

## Slide 7
结构体数组的周期性任务调度
LED1 0.3秒闪一次，LED2 0.6秒闪一次，LED3 0.9秒闪一次
1都有定时器1ms加的变量，
  2都有一个设定的计数目标，
  3都有需要执行的功能，
  4.定时时间到了才能执行
typedef struct
{
u8 Run; //任务状态：Run/Stop
u16 TIMCount; //定时计数器
u16 TRITime; //重载计数器
void (*TaskHook) (void); //任务函数
} TASK_COMPONENTS;
static TASK_COMPONENTS Task_Comps[]=
{
//状态 计数 周期 函数
{0, 1, 1, 执行功能},
{0, 10, 10, 执行功能},
};
参考试验箱历程“27-通过定时器周期性调度任务综合例程，简单实用的任务调度系统，推荐”

## Slide 8
结构体数组的周期性任务调度
任务4：按键1按一下，LED通过数组移动一下，用虚拟LED显示；

## Slide 9
结构体数组的周期性任务调度
简易舞台灯光控制系统
1.按下按钮1，一键启动或者关闭LED动作，
2.启动后电脑上的LED开始工作
  P0口的LED灯循环往下移动一位
  P2口的LED灯循环往上移动一位
  P4口的LED高四位和低四位交替闪烁
  P1口的8个LED全量或者全灭交替（P1.2的位置用P5.2代替）

## Slide 10
感谢您的观看