## Slide 1
8051U深度入门到32位 51大型实战视频
主讲人：冲哥
哪怕梦想让我们拼的遍体鳞伤,这一次我们也要勇往直前

## Slide 2
摘要
1.什么是GPIO
2.按键输入检测
3.课后小练

## Slide 3
什么是GPIO
GPIO（General Purpose I/O Ports）意思为通用输入/输出端口，通俗地说，就是一些引脚，可以通过它们输出高低电平或者通过它们读入引脚的状态-是高电平或是低电平。
问：什么是高低电平？
电源正极
电源负极
高电平就是指接近于电源正极电压的电平；也叫逻辑“1”；
单片机输出高电平就是输出VCC电压，输出低电平就是输出GND的电压。

## Slide 4
什么是GPIO

## Slide 5
什么是GPIO

## Slide 6
按键输入检测
没按下是高电平，按下是低电平
代码实现原理：程序直接读取按键的IO的电平即可，一般使用”==”即可
任务1：按下P32按钮灯亮，松开P32按钮灯灭；
任务2：按下P32按钮灯灭，松开P32按钮灯亮；
任务3：按一下灯亮，按一下灯灭；

## Slide 7
按键输入检测
任务3：按一下灯亮，按一下灯灭；
问：怎么判断按键松开？
while的用法；
问：怎么灯灭不掉了？
灯一直在闪
问：为什么按了好像起了效果，又好像没完全起效果？

## Slide 8
按键输入检测
t
V
机械按键按下或者松开有抖动，一般在20ms内。
WTST = 0; //设置程序指令延时参数，
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度

## Slide 9
课后小练
课后任务1：按一下P32按钮灯亮，按一下P33按钮灯灭；
课后任务2：按一下亮一颗灯，在按一下亮两颗灯，直到全亮（变量+加法和乘法）

## Slide 10
感谢您的观看