## Slide 1
8051U深度入门到32位 51大型实战视频
主讲人：冲哥
哪怕梦想让我们拼的遍体鳞伤,这一次我们也要勇往直前

## Slide 2
前言
妈妈：宝贝，妈妈要炒菜，你每一分钟塞一根木头进去，不要让火熄灭了。
儿子：一分钟是多久？
妈妈：按照你的速度的话，你从100数到0就可以了。
儿子：好的。
妈妈：记住，这中间不要去干别的，不然会烧糊。
儿子：我知道了妈妈。
while（1）
{
//添一根柴
//Delay60s（）；
}
单核CPU，单次只能执行一个任务，在从100数到0的过程中，如果没有别的特殊情况，不能再去做别的事情了，那么这怎么办呢？

## Slide 3
摘要
1.定时器的介绍
2.定时器的应用
3.函数的定义、声明、调用

## Slide 4
定时器的介绍
问题：LED三秒闪烁一下，这三秒按下按键但是没有反应了？这怎么办呢？
答：因为MCU单核的，同一时间只能执行一个事情，没有特殊情况不能被打断。所以这里就要引入一个特殊的情况，定时器中断。
定时器作用:
(1) 用于计时系统，可实现软件计时，或者使程序每隔一固定时间完成一项操作
(2) 替代长时间的Delay，提高程序的运行效率和处理速度（可以打断主循环）

## Slide 5
定时器的应用
任务1：LED灯三秒取反一次，这期间任意时刻按下按钮，串口打印按键次数。
利用ISP软件直接生成定时函数！

## Slide 6
定时器的应用

## Slide 7
定时器的应用
16位自动重载定时器的本质就是从设定值数到65536（溢出）之后置位一次标志位，如果使能ET0就可以进入中断！

## Slide 8
函数的定义、声明、调用
返回值类型 函数名(入口参数)
{
// 函数体
// 函数执行的代码
return 返回值;
}！
定义：包含返回值，函数名和入口参数，并定义了函数具体功能。
返回值类型 函数名(入口参数)；
声明：在头文件或者被调用之前使用，注意末尾要加分号
函数名(入口参数)；
调用：在需要调用的地方直接使用函数名，加上括号和分号。如果有入口参数的，需要在括号的多个参数之间加逗号隔开。
函数的名称应当能够描述函数的功能，便于代码的阅读和理解。
函数名称应当使用有意义的英文单词或者组合的英文单词，避免使用特殊字符或数字。
函数名称不能与C语言的关键字同名。

## Slide 9
函数的定义、声明、调用
返回值类型 函数名(入口参数)
{
// 函数体
// 函数执行的代码
return 返回值;
}！
返回值类型 函数名(入口参数)；
函数名(入口参数)；
void Delay20ms(void)
{
unsigned long edata i;
_nop_();
_nop_();
i = 119998UL;
while (i) i--;
}
void Delay20ms(void);
Delay20ms();

## Slide 10
函数的定义、声明、调用
任务2：灯按一下点亮三秒后熄灭。
任务3：救护车灯控制器，按下报警按钮，红蓝交替闪烁（LED1和LED2 表示红和蓝灯），再按一下报警按钮，红蓝灯停止。
思考：定时器一次只能定时一次，如果我有很多个定时任务怎么办？

## Slide 11
课后小练
电子功德箱：
1.按下按钮1，串口显示“双倍功德时间”，再次按下显示“单倍功德时间”；
2.按下按键2，双倍功德时间下串口显示“功德+2 当前功德：xxx”；
3.按下按键2，单倍功德时间下串口显示“功德+1 当前功德：xxx”；·
4.功德+1时，LED点亮1秒后熄灭表示功德成功点亮；
5.功德+2时，LED点亮2秒后熄灭表示功德成功点亮，

## Slide 12
感谢您的观看