## Slide 1
8051U深度入门到32位 51大型实战视频
主讲人：冲哥
哪怕梦想让我们拼的遍体鳞伤,这一次我们也要勇往直前

## Slide 2
新建工程
1.创建空工程（参考手册6.5章节）
2.添加头文件 （利用ISP软件，结合手册6.4章节）
3.输入如下代码,并编译
#include "ai8051u.h"
void main(void)
{
while(1)
{
}
}
魔术棒里改缩进和字体

## Slide 3
点亮第一个LED
输入如下代码,下载到板子上看效果
#include "ai8051u.h"
void main(void)
{
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0x00;
P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x00;
P40 = 0;
while(1)
{
P00 = 0;
}
}

## Slide 4
硬件介绍
电源+极
开关
灯泡(LED)
电源-极
3.3V
开关
灯泡(LED)
3V
0V
0V
0V
P40 输出0V
P00 输出0V

## Slide 5
为什么能点亮LED
0
0
P0M0 = 0000 0000 0X00
P0M1 = 0000 0000 0X00
P00 = 0
语句结束要加分号
大括号要换行并缩进

## Slide 6
感谢您的观看