## Slide 1
8051U深度入门到32位 51大型实战视频
主讲人：冲哥
哪怕梦想让我们拼的遍体鳞伤,这一次我们也要勇往直前

## Slide 2
摘要
1.矩阵按键的原理
2.矩阵按键的程序实现

## Slide 3
矩阵按键的原理
独立按键
矩阵按键
在按键数量较多时，为了减少I/O口的占用，将按键排列成矩阵排列的形式的按键阵列我们称位矩阵按键。

## Slide 4
矩阵按键的程序实现
按键识别原理：端口默认为高电平，实时读取到引脚为低电平是表示按下。
①第一步：现将P0.0-P0.3输出低电平，P0.6-P0.7输出高电平，如果有按键按下，按下的那一行的IO就会变成低电平，就可以判断出哪一行按下了。
②第二步：现将P0.0-P0.3输出高电平，P0.6-P0.7输出低电平，如果有按键按下，按下的那一列的IO就会变成低电平，就可以判断出哪一列按下了。
③第三步：行列组合一下就可以判断出是哪个按键按下了。
任务1：数码管显示当前的按键号

## Slide 5
矩阵按键的程序实现
密码锁
1.没有输入时，显示“- - - - - - - -”
2.有输入时，按下一个按键，开始按顺序写入
例如，第一个按下1，显示“1 - - - - - - -”
例如，第二个按下3，显示“1 3 - - - - - -”
3.当按下的密码为“ 1 2 3 4 5 6 7 0”时，数码管显示open的字 符，否则，还是显示“- - - - - - - -”

## Slide 6
课后小练
简易洗衣机面板
1.按下开机键后，数码管显示1，表示默认为清洗模式1；
2.用矩阵按键模拟洗衣机的操作面板，前五个按键模拟1-5的清洗模式按键，选择几的时候数码管显示数字几，表示以当前为第几个功能；
3.按下启动后，按照选择的模式对应的时间开始倒计时，倒计时结束后，数码管熄灭，表示清洗完成（清洗时间自己随意设置）

## Slide 7
感谢您的观看