## Slide 1
8051U深度入门到32位 51大型实战视频
主讲人：冲哥
哪怕梦想让我们拼的遍体鳞伤,这一次我们也要勇往直前

## Slide 2
由于设备比较复杂，可能会出现某些不确定因素，当出现某种未知的错误的时候，我们可以通过复位操作来确保设备工作在已知的状态，使其能够正确运行。
（当然前提是这个设备的软硬件没有损坏！）

## Slide 3
确保系统处于确定状态：
复位操作可以确保单片机在开始工作时处于已知的状态，使其能够正确初始化各个寄存器和外设。
避免不确定行为：
没有进行复位时，内部控制寄存器的内容可能是随机的，这可能导致定时器溢出、中断异常、外设误操作等不确定行为。
初始化系统：
复位操作可以进行系统的初始化，包括清除寄存器、设置默认值、配置时钟等，为系统正常运行做好准备。
保证程序正常开始执行：
复位确保程序从正确的地址开始执行，避免跳转到未知的地址或执行错误的指令。

## Slide 4
摘要
1.硬件复位
2.软件复位

## Slide 5
硬件复位
1.上电复位（复位电压为1.7-1.9V）：
上电复位时间的影响因素1
上电复位时间的影响因素2
PS：如果需要快速开机，建议将P3.2 P3.3至少 一个上拉一个5.1K电阻到VCC
PS：如对开机时间没有严格要求，建议勾选这个！

## Slide 6
2.低压复位：
● 勾选后，当VCC电压低于设置的低压检测电压时，MCU会产生低压复位。
● 如果不勾选允许低压复位选项，当VCC电压低于设置的低压检测电压时，MCU会产生低压中断标志。如果使能了低压中断的话，就会产生低压中断。
硬件复位

## Slide 7
3.复位脚复位：
● 将下载软件哪个的“复位脚用在I/O口”勾勾去掉，并外接这个电阻和按键，即可实现硬件复位！
硬件复位

## Slide 8
4.看门狗复位：
● 参考手册9.7.1范例程序(程序有USB功能记得先加USB复位)
定时清除，以免复位
硬件复位
任务1：编写看门狗程序
在系统运行以后也就启动了看门狗的计数器，看门狗就开始自动计数，如果到了一定的时间还不去清理看门狗（也叫喂狗），那么看门狗计数器就会溢出从而引起看门狗中断，造成系统复位。所以，在使用有看门狗的芯片时要注意清理看门狗。
P3M0 = 0x00;
P3M1 = 0x00;
P3M0 &= ~0x03;
P3M1 |= 0x03;
USBCON = 0X00;
USBCLK = 0X00;
IRC48MCR = 0X00;
Delay10ms();

## Slide 9
软件复位
从头开始运行用户程序
进入下载模式

## Slide 10
密码锁
1.没有输入时，显示“- - - - - - - -”
2.有输入时，按下一个按键，开始按顺序写入
例如，第一个按下1，显示“1 - - - - - - -”
例如，第二个按下3，显示“1 3 - - - - - -”
3.当按下的密码为“ 1 2 3 4 5 6 7 0”时，数码管显示open的字 符，否则，还是显示“- - - - - - - -”
新增：
1.看门狗，超时1秒自动复位
2.增加开机版本号，开机显示三秒的U 1.00 版本号
3.增加手动复位，P33按钮按下时重启（方便查看版本号和清除密码）
课后小练

## Slide 11
感谢您的观看