## Slide 1
8051U深度入门到32位 51大型实战视频
主讲人：冲哥
哪怕梦想让我们拼的遍体鳞伤,这一次我们也要勇往直前

## Slide 2
正在做某件事情的时候，突然先去做了别的事情，别的处理完了再来做这件事。

## Slide 3
摘要
1.中断系统介绍
2.外部中断介绍
3.外部中断用法

## Slide 4
当中央处理机 CPU 正在处理某件事的时候外界发生了紧急事件请求，CPU 暂停当前的工作,转而去处理这个紧急事件，处理完以后，再回到原来被中断的地方，继续原来的工作，这样的过程称为中断。实现这种功能的部件称为中断系统。
● CPU 总是先响应优先级别最高的中断请求
● CPU 能够暂停对原来中断源的服务程序,转而去处理优先级更高的中断请求源,处理完以后，再回到原低级中断服务程序，
● 每一个中断源可以用软件独立地控制为开中断或关中断
● 部分中断的优先级别均可用软件设置。高优先级的中断请求可以打断低优先级的中断
中断系统介绍

## Slide 5
中断系统介绍
部分中断的优先级别均可用软件设置。高优先级的中断请求可以打断低优先级的中断
CPU 总是先响应优先级别最高的中断请求
高
低
CPU 能够暂停对原来中断源的服务程序,转而去处理优先级更高的中断请求源,处理完以后，再回到原低级中断服务程序
每一个中断源可以用软件独立地控制为开中断或关中断

## Slide 6
外部中断介绍
外部中断就是在单片机的一个引脚上，由于外部因素导致了一个电平的变化(比如由高变低)，而通过捕获这个变化，单片机内部自主运行的程序就会被暂时打断，转而去执行相应的中断处理程序，执行完后又回到原来中断的地方继续执行原来的程序。
什么引脚能作为外部中断口?
引脚带INTx标识的
分别能支持什么类型的中断?

## Slide 7
外部中断0：
IT0
IE0
EX0
EA
外部中断1：
IT1
IE1
EX1
EA
外部中断x：x=2-4
INTxIF
EXn
EA
外部中断介绍

## Slide 8
外部中断1：
IT1
IE1
EX1
EA
外部中断介绍

## Slide 9
硬件复位
任务1：编写外部中断1的程序

## Slide 10
雕刻机保护系统
1.按下矩阵键盘上的按钮1开始工作
2.工作时打开LED0，表示雕刻机电源已打开
3.当外部中断1端口导通时，立刻关闭LED0,
表示切断雕刻机电源，从而实现保护功能。
课后小练

## Slide 11
感谢您的观看