## Slide 1
8051U深度入门到32位 51大型实战视频
主讲人：冲哥
哪怕梦想让我们拼的遍体鳞伤,这一次我们也要勇往直前

## Slide 2
摘要
1.DS18B20简介
2.硬件连接
3.功能描述
4.代码编写

## Slide 3
DS18B20简介

## Slide 4
DS18B20简介
DS18B20是常用的数字温度传感器，其输出的是数字信号，具有体积小，硬件开销低，抗干扰能力强，精度高的特点。DS18B20数字温度传感器接线方便，封装成后可应用于多种场合，如管道式，螺纹式，磁铁吸附式，不锈钢封装式，型号多种多样。主要根据应用场合的不同而改变其外观。封装后的DS18B20可用于电缆沟测温，高炉水循环测温，锅炉测温，机房测温，农业大棚测温，洁净室测温，弹药库测温等各种非极限温度场合。耐磨耐碰，体积小，使用方便，封装形式多样，适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。
①、 独特的单线接口方式，DS18B20在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯。
② 、测温范围 －55℃～+125℃，固有测温误差1℃。
③、支持多点组网功能，多个DS18B20可以并联在唯一的三线上，最多只能并联8个，实现多点测温，如果数量过多，会使供电电源电压过低，从而造成信号传输的不稳定。
④、工作电源: 3.0~5.5V/DC （可以数据线寄生电源）
⑤ 、在使用中不需要任何外围元件
⑥、 测量结果以9~12位数字量方式串行传送

## Slide 5
硬件连接
注意一定要插短路帽

## Slide 6
功能描述
正数补码：本身不变
负数补码：按位取反在+1，加个-号
3.1温度测量
0正1负
11位精度无效
10位精度无效
9位精
度无效

## Slide 7
代码编写

## Slide 8
代码编写

## Slide 9
代码编写

## Slide 10
代码编写

## Slide 11
代码编写
1）复位和存在
2）写0，写1
3）读0，读1
复位（输出0保持480us，输出1保持60us，读取当前电平，延时420us）
写0（输出0保持60us+，输出1保持1us+）
写1（输出0保持1us+，输出1保持60us+）
读0/1（输出0保持1us+，输出1保持1us+，读取当前电平，延时60us）

## Slide 12
代码编写
4.1 底层驱动
复位（输出0保持480us，输出1保持60us，读取当前电平，延时420us）
写0（输出0保持60us+，输出1保持1us+）
写1（输出0保持1us+，输出1保持60us+）
读0/1（输出0保持1us+，输出1保持1us+，读取当前电平，延时60us）
4.2 接口函数
写1字节（先输出低位，在输出高位）
读1字节（先读到的是低位，后读到的是高位）
4.3 用户功能函数
温度读取换算函数
（复位-CCH-44H-等待-复位-CCH-BEH-读取2字节温度数据-换算）

## Slide 13
课后小练
测温计：
1.按下开关机按钮开机
2.开机后显示三个横杠和单位 “- - - C”/“- - - F”
3.在2秒内显示出当前温度
4.有一个按键可以切换摄氏和华氏
5.按下开关机按钮后关机，或者无操作30秒自动关机

## Slide 14
感谢您的观看