## Slide 1
8051U深度入门到32位 51大型实战视频
主讲人：冲哥
哪怕梦想让我们拼的遍体鳞伤,这一次我们也要勇往直前

## Slide 2
摘要
1.串口通信的奇偶校验
2.串口通信的超时中断

## Slide 3
串口通信的奇偶校验
最常用的通信格式为8-N-1（1包为10位数据）
8:代表数据位为8位
N：代表None，无校验 （ODD 奇 ；EVEN 偶）
1：代表1位停止位

## Slide 4
串口通信的奇偶校验
偶校验（even parity）：让传输的数据（包含校验位）中1的个数为偶数。
即：如果传输字节中1的个数是偶数，则校验位为“0”，奇数相反。

## Slide 5
串口通信的奇偶校验
奇校验（odd parity）：让传输的数据（包含校验位）中1的个数为奇数。
即：如果传输字节中1的个数是偶数，则校验位为“1”，奇数相反。

## Slide 6
串口通信的奇偶校验
为什么需要加校验呢？
传输过程是单向的，可能存在出错的可能！
奇偶校验的优缺点？
优点1：可以减少数据出错的可能
优点2：使用简单便捷
缺点1：奇偶校验的检错率只有50%，因为只有奇数个数据位发生变化能检测到，如果偶数个数据位发生变化则无能为力了
缺点2：奇偶校验每传输一个字节都需要加一位校验位，对传输效率影响很大

## Slide 7
串口通信的奇偶校验
程序如何实现？ 使用9位数据位（8位数据+1位校验）
方案1：可以利用二进制数相加的特点：
0+0=0、1+0=1、1+1=0
可以看出，如果我们将一个字节的所有位相加
有奇数个“1”的字节的和为1
有偶数个“1”的字节的和为0
方案2：可以利用ACC（累加器）和P（奇偶校验位）
将需要运算的数值存入ACC寄存器
打印读取P位用来表示结果中“1”的个数是奇数还是偶数。结果等于1为奇数！
ACC = dat;
if(P) //奇数个1
else //偶数个1

## Slide 8
串口通信的奇偶校验
任务1：使用奇校验，8位数据位，1位停止位的数据，发送OPEN\r\n打开数码管，数码管显示“- - - -“

## Slide 9
串口通信的超时中断
当我们在做串口接收的程序的时候，往往需要当接收到一串数据的时候需要及时的响应。但是响应的第一步就是我们得先判断这一包数据是否已经接收完成，必须要接收完成了才能进行下一步动作；
案例一：常见的AT指令集，带固定帧尾的数据。假设我们用单片机模拟一个ESP的模块，是不是当串口发来一个"AT\r\n"的时候需要回应一个"OK\r\n";这个可以串口接收函数里判断结尾是不是"\r\n"，监测到这个才是结尾。
案例二：串口接收定长输出，每一包的数据都是固定的字节，接受到这个长度的数据就是这一包结束了。
案例三：每一帧的数据里包含数据长度，比如每一包数据的第一个字节是长度，长度多长后面就跟几个字节的数据。
上面的几种常见案例虽然都能实现数据的完整接收，但是在实际使用的时候数据包里有没有长度，有没有固定帧尾都不是我们做从机的时候能决定的，那我们怎么样才能用最好的办法来判断一个数据包也没有接收完成呢！答案是有的————串口超时中断。

## Slide 10
串口通信的超时中断
这个寄存器其实在我们接收的时候再打开即可，ENTO不用说坑定需要使能，ENTOI是中断，可以及时响应。SCALE的话这里为了时钟相对准，我们选择系统时钟即可。这里需要注意如果选择1us时钟的话务必要设置IAP_TPS寄存器
这里三个寄存器共同组成了一个计时器，最终的计时时间 = 1/系统时钟（单位mhz）*计时器数值，假设计时器数值为44000(0XABE0)，那么UR1TOTL = 0XE0;UR1TOTH = 0XAB;UR1TOTE = 0X00;需要注意的是这里一定要从低位开始写，且这三个寄存器一定都要写，哪怕这个寄存器的数值是0也必须要写一次。需要注意的是这个计时器的数值不能全为0！
这个寄存器就很简单了，只有一个位，触发的时候这个位会置1，我们手动清0即可。需要注意的是这个和串口发送和接收中断共用同一个中断向量号！串口1的中断号是4，那么串口1的超时中断号也是4.

## Slide 11
串口通信的超时中断
什么时候需要串口空闲中断呢？
没有固定帧尾的时候，虽然数据可能是定长的，但是如果数据是错误的呢？
在modbus rtu协议中，假设帧1是主机发送的，帧2是从机的回复命令，按照标准的modbus rtu协议来说，中间应该要间隔3.5个字符周期
有校验位：假设 1个字符=1（起始位）+8（数据位）+1（奇偶校验位）+1（停止位）=11位
3.5个字符=3.5*11=38.5位 如果波特率=9600bps，则3.5个字符间隔时间为38.5/9.6=4.0104167毫秒
无校验位：假设 1个字符=1（起始位）+8（数据位）+0（无校验位）+1（停止位）=10位
3.5个字符=3.5*10=35位
9600波特率下，8N1的空闲时间就是 1/9600*35 ≈3.646ms ；带入公式3646= 1/22.1184*计时器数值,得出计时器数值 = 87504 = 0x13b04；

## Slide 12
串口通信的超时中断
1.初始化配置
UR2TOCR = 0x00;
UR2TOTL = 0x04;
UR2TOTH = 0x3b;
UR2TOTE = 0x01;
2.中断接收+
UR2TOCR = 0xe0; //开启超时中断，使用系统时钟
3.超时中断处理
if(UR2TOSR & 0x01) //串口超时中断
{
B_RX2_OK = 1; //接收完成标志位
UR2TOSR = 0x00; //清除超时标志位
UR2TOCR = 0x00; //关闭超时中断
}

## Slide 13
课后小练
智能数码管显示屏（MODBUS RTU版本，使用9600，8-N-1通信）
  1.发送01 06 00 00 00 01 48 0A，数码管显示数值1,返回01 06 00 00 00 01 48 0A
  2.发送01 06 00 00 03 E8 89 74 ，数码管显示数值1000，返回01 06 00 00 03 E8 89 74
  3.发送01 03 00 03 00 01 74 0A，即可读取当当前显示的数值，返回数值为1000时返回：01 03 02 03 E8 B8 FA ，数值为1时返回01 03 02 00 01 79 84

## Slide 14
感谢您的观看