## Slide 1
8051U深度入门到32位 51大型实战视频
主讲人：冲哥
哪怕梦想让我们拼的遍体鳞伤,这一次我们也要勇往直前

## Slide 2
摘要
1.ADC的用途分析
2.ADC采集NTC换算内温度
3.使用ADC15测量内部1.19V信号源，反推电源电压

## Slide 3
ADC的用途分析
虽然ADC只能测量电压，但是通过配合外部的传感器，就可以实现多种的信号检测！
测光线
测声音
测气体
测温度
测电流

## Slide 4
ADC采集NTC换算内温度
NTC（Negative Temperature Coefficient）是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料。该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或两种以上的金属氧化物进行充分混合、成型、烧结等工艺而成的半导体陶瓷，可制成具有负温度系数（NTC）的热敏电阻。其电阻率和材料常数随材料成分比例、烧结气氛、烧结温度和结构状态不同而变化。现在还出现了以碳化硅、硒化锡、氮化钽等为代表的非氧化物系NTC热敏电阻材料。

## Slide 5
ADC采集NTC换算内温度
Rt = RT0*EXP(Bn*(1/T-1/T0))
式中RT、RT0分别为温度T、T0时的电阻值，Bn为材料常数．陶瓷晶粒本身由于温度变化而使电阻率发生变化，这是由半导体特性决定的。

## Slide 6
ADC采集NTC换算内温度
原理：测出ADC的数值，即可反推出NTC电阻的阻值，在根据表格就可以反推出温度!
P51推挽输出供电，P13高阻输入！

## Slide 7
使用ADC15测量内部1.19V信号源，反推电源电压
要想做一个电压表，就必须要有电压基准，如果直接用锂电池供电，电压基准会变化。如果加额外的电源芯片会浪费成本，故而可以用内部1.19V直接反推出电源电压！

## Slide 8
课后小练
简易温度检测器：
  1.前位数码管显示当前的电压
  2.后四位数码管显示当前温度
  3.按下设置键设置报警温度，后四位以1秒的闪烁频率显示当前的高温预警温度数值，可通过几个按键修改这个数值，按确认键退出
  4.如当前温度超过这个预警温度，后四位数码管显示“- - - -”，恢复正常后显示当前温度

## Slide 9
感谢您的观看