## Slide 1
8051U深度入门到32位 51大型实战视频
主讲人：冲哥
哪怕梦想让我们拼的遍体鳞伤,这一次我们也要勇往直前

## Slide 2
摘要
1.FLASH和EEPROM是什么
2.内部EEPROM介绍
3.内部EEPROM的简单使用

## Slide 3
FLASH和EEPROM是什么
指纹数据关机之后不会丢失
密码数据关机之后不会丢失
要想实现数据保存，就得使用FLASH或者EEPROM的存储器！

## Slide 4
FLASH和EEPROM是什么
通常，单片机里的Flash都用于存放运行代码，在运行过程中不能改；EEPROM是用来保存用户数据，运行过程中可以改变，比如我们在程序运行中需要保存密码等参数，就需要存在EEPROM里。但现在单片机没EEPROM了，该怎么存储我们的掉电保存数据呢？
 | FLASH | EEPROM
存储结构 | 采用块结构，数据按块擦除和写入，块大小通常为几KB到几MB。 | 以字节为单位进行擦除和写入，灵活性更高
擦写方式 | 必须先擦除整个块才能写入新数据(数据区为1才能写入)，擦除时间较长 | 可以直接擦除和写入单个字节，无需整块擦除，操作更快
擦写寿命 | 擦写寿命一般为10万到100万次 | 擦写寿命通常为10万到100万次，某些型号可达数百万次。
容量 | 容量较大，从几MB到几GB不等，适合存储大量数据 | 容量较小，通常几KB到几MB，适合存储小量数据
速度 | 写入速度较慢，尤其是擦除操作，读取速度较快 | 写入速度较快，尤其是小数据量时，读取速度也较快
功耗 | 功耗较高，尤其在擦除和写入时 | 功耗较低，适合低功耗应用
应用场景 | 常用于大容量存储，如固件、操作系统、多媒体文件等 | 用于小容量、频繁更新的数据存储，如配置参数、校准数据等

## Slide 5
FLASH和EEPROM是什么
关于 IAP 技术，做过 bootloader 的想必很熟悉 （IAP全称 In Application Programming，即应用编程），和 ISP （全称 In System Programming，即系统编程）不同，ISP 一般都是通过专业的调试器或者下载器对单片机内部的 Flash 存储器进程编程（如JTAG等），而 IAP 技术是从结构上将 Flash 储存器映射分为两个或者多个分区，在一个分区中对其他分区进行编程，这个分区通常称为 bootloader。
注意事项：
1.擦除必须整个扇区
2.只能往1写0，不能往0写1
3.数据必须按扇区写入
4.在电源稳定时操作
5.避免频繁读写

## Slide 6
内部EEPROM介绍
内部EEPROM基本知识了解
同一时间只能操作1个！

## Slide 7
内部EEPROM介绍

## Slide 8
内部EEPROM介绍

## Slide 9
内部EEPROM介绍

## Slide 10
内部EEPROM介绍

## Slide 11
内部EEPROM的简单使用
EEPROM的基本操作的寄存器一览表：
IAP_DAT 读写数据
IAP_ADDRE/H/L 数据地址高中低
IAP_CMD 命令 1读 2写 3擦除
IAP_TRIG 触发命令，先后写入5a a5
IAP_CONRE 操作，写入0x80才能操作EEPROM
IAP _TPS 等待时间 时钟/1M（四舍五入）
任务1:实现手册的EEPROM的基本操作，并用数码管显示当前的数值。并实现每次重新开机数值+1。
当然示例代码里也有三个非常经典的案例！！

## Slide 12
课后小练
密码锁
1.没有输入时，显示“- - - - - - - -”
2.有输入时，按下一个按键，开始按顺序写入
例如，第一个按下1，显示“1 - - - - - - -”
例如，第二个按下3，显示“1 3 - - - - - -”
3.当按下的密码为“ 1 2 3 4 5 6 7 0”时，数码管显示open的字 符，否则，还是显示“- - - - - - - -”
4.看门狗，超时1秒自动复位
5.增加开机版本号，开机显示三秒的U 1.00 版本号
6.增加手动复位，P33按钮按下时重启（方便查看版本号和清除密码）
新增：
1.开锁后长按“#” 持续3秒后进入管理员模式，可以修改密码，输入完成后再次按下保存，之后需要输入这个修改后的密码才能开锁！

## Slide 13
感谢您的观看