## Slide 1
8051U深度入门到32位 51大型实战视频
主讲人：冲哥
哪怕梦想让我们拼的遍体鳞伤,这一次我们也要勇往直前

## Slide 2
摘要
1.串口通信的基础知识
2.串口通信的寄存器配置
3.串口通信的硬件连接
4.使用ISP软件自动生成串口初始化代码

## Slide 3
串口通信的基础知识
什么是通信？
类似于U盘和电脑，我们电脑需要往U盘存东西，而U盘上只有四个触点，除去一个电源一个地，只剩下两个引脚了。此时我们肯定不能像点亮LED那样单纯的给他两个引脚上输出个高低电平就能写数据了。毕竟不可能单片机输出一个高电平就能在U盘里写入“Ai8051单片机就是牛！”这么一句话了吧。就好像我突然弹你一个脑瓜崩，你也不知道我要表达什么
通信指设备之间通过一定的协议进行的信息交换。

## Slide 4
串口通信的基础知识
通信要素：通信双方必须用一样的通信格式才能通信成功！

## Slide 5
串口通信的基础知识
共有4个串口！
串口1/2和3/4的主要区别就在工作模式和工作方式上，这节课主要讲异步串口。

## Slide 6
串口通信的基础知识
每次发送一位数据的称为串行通信，多位一起传输的称为并行通信。
今天要讲的串口通信是串行通信的其中的一种！
串行通信
并行通信

## Slide 7
串口通信的基础知识
●同步/异步？
①异步串口通信不需要统一的时钟信号，每个数据字节的传输都是独立的。所以需要发送和接收设备的时钟比较接近
②每个数据字节通常会被起始位和停止位包围，起始位用于通知接收端数据传输的开始，停止位用于标志数据字节的结束。
③由于没有统一的时钟信号，异步串口的传输速率相对较低，且需要额外的起始位和停止位，因此效率较低
①同步串口通信依赖于一个统一的时钟信号来同步发送端和接收端的数据传输。
②发送端和接收端共享同一个时钟信号，或者通过某种方式（如曼彻斯特编码）在数据流中嵌入时钟信息。
③由于有时钟信号的同步，数据传输的速率可以较高，且不需要起始位和停止位来界定每个数据字节，因此效率较高

## Slide 8
串口通信的基础知识
●全双工？
●波特率？ 例如9600的波特率意味着每秒钟可以 发9600位的数据。
●数据位？
●校验位？
●停止位？

## Slide 9
串口通信的基础知识
●传输距离
通信距离很短，如何解决？

## Slide 10
串口通信的基础知识
●串口有什么用
串口转
以太网
串口转
WIFI
串口转
蓝牙
串口转
zigbee

## Slide 11
串口通信的寄存器配置
●引脚选择

## Slide 12
串口通信的寄存器配置

## Slide 13
串口通信的硬件连接

## Slide 14
使用ISP软件自动生成串口初始化代码

## Slide 15
使用ISP软件自动生成串口初始化代码

## Slide 16
课后小练
智能数码管显示屏
  1.发送OPEN\r\n打开数码管，数码管显示“- - - -”
  2.发送CLOSE\r\n打开数码管，数码管全部熄灭
  3.再打开的情况下，串口发送DAT+123\r\n，数码管显示数值“123”

## Slide 17
感谢您的观看